## Slide 1
第15章 交流放大电路
（下）
电工技术与电子技术
中国矿业大学信电学院

## Slide 2
第10章 基本放大电路
10.1 基本放大电路的组成
10.2 放大电路的静动态分析
10.3 静态工作点的稳定
10.4 射极输出器
10.6 互补对称功率放大电路
10.7 场效应管及其放大电路
10.5 差动放大电路

## Slide 3: 要 求：
1. 理解单管交流放大电路的放大作用和共发射极放大电路的性能特点。
2. 掌握静态工作点的估算方法和放大电路的微变
等效电路分析法。
3. 了解放大电路输入、输出电阻和多级放大的概念, 了解放大电路的频率特性、互补功率放大电路的工作原理。

## Slide 4
放大的概念:
放大的目的是将微弱的变化信号放大成较大的信号。
在生产和科学研究中，需要利用放大电路对微弱的信号放大，以便进行观察、测量和利用。例如，电视机收到的信号只有微伏级，必须经过放大后才能进行处理，用来推动扬声器和显示器。

## Slide 5
放大的概念:
放大的目的是将微弱的变化信号放大成较大的信号。
放大的实质:
用小能量的信号通过三极管的电流控制作用，将放大电路中直流电源的能量转化成交流能量输出。
所谓放大，表面上看是将信号由小变大

## Slide 6
对放大电路的基本要求 ：
1. 要有足够的放大倍数(电压、电流、功率)。
2. 尽可能小的波形失真。
另外还有输入电阻、输出电阻、通频带等其它
技术指标。
本章主要讨论电压放大电路，同时介绍功率放大电路。

## Slide 7: 10.1 基本放大电路的组成
10.1.1 共发射极基本放大电路组成
共发射极基本电路
EC
RS
es
RB
EB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
+
+
–
–
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE

## Slide 8: 10.1 基本放大电路的组成
10.1.2 基本放大电路各元件作用
晶体管T--放大元件, iC= iB。要保证集电结反偏,发射结正偏,使晶体管工作在放大区 。
共发射极基本电路
EC
RS
es
RB
EB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
+
+
–
–
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE

## Slide 9: 10.1 基本放大电路的组成
10.1.2 基本放大电路各元件作用
基极电源EB与基极电阻RB--使发射结处于正偏，并提供大小适当的基极电流。
共发射极基本电路
EC
RS
es
RB
EB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
+
+
–
–
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE

## Slide 10: 10.1 基本放大电路的组成
10.1.2 基本放大电路各元件作用
集电极电源EC --为电路提供能量。并保证集电结反偏。
共发射极基本电路
EC
RS
es
RB
EB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
+
+
–
–
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE

## Slide 11: 10.1 基本放大电路的组成
10.1.2 基本放大电路各元件作用
集电极电阻RC--将变化的电流转变为变化的电压。
共发射极基本电路
EC
RS
es
RB
EB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
+
+
–
–
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE

## Slide 12: 10.1 基本放大电路的组成
10.1.2 基本放大电路各元件作用
共发射极基本电路
耦合电容C1 、C2
信号源
负载
EC
RS
es
RB
EB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
+
+
–
–
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE
--C1隔断信号源与放大电路的直流通路。
--C2隔断放大电路与负载之间的直流通路
C1和C2又起到了交流耦合的作用。

## Slide 13: 10.1 基本放大电路的组成
单电源供电时常用的画法
+UCC
RS
es
RB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE
EC
RS
es
RB
EB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
+
+
–
–
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE
共发射极基本电路

## Slide 14: 解题时要严格遵守符号约定
表示直流电压（电流）。
大写符号、大写下标UI:
表示交流电压（电流）瞬时值。
小写符号、小写下标ui:
表示交流电压（电流）有效值。
大写符号、小写下标Ui:
表示包含有直流的电压（电流）的瞬时值。
小写符号、大写下标uI:

## Slide 15: 10.1.3. 共射放大电路的电压放大作用
uBE
t
iB
t
iC
t
UBE
IB
IC
UCE
无输入信号(ui = 0)时:
uCE
t
+UCC
RB
RC
C1
C2
T
+
+
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE
uo =
0
uBE =
UBE
uCE =
UCE

## Slide 16: 结论：
1) 无输入信号电压时，晶体管各电极都是恒定的
电压和电流:IB、UBE和 IC、UCE 。
(IB、UBE) 和(IC、UCE)分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点称为静态工作点。
IB
UBE
Q
IB
UBE
IC
UCE
Q
UCE
IC

## Slide 17: 10.1.3. 共射放大电路的电压放大作用
ui
t
uo
t
uBE
t
UBE
t
iB
IB
uCE
t
UCE
无输入信号(ui = 0)时:
？
有输入信号(ui ≠ 0)时
uCE = UCC－ iC RC
iC
t
IC
+UCC
RB
RC
C1
C2
T
+
+
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE

## Slide 18: 结论：
1）无输入信号电压时，三极管各电极都是恒定
的电压和电流:IB、UBE和 IC、UCE 。
(IB、UBE)和(IC、UCE)分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点称为静态工作点。
IB
UBE
Q
IB
UBE
IC
UCE
Q
UCE
IC

## Slide 19
2) 加上输入信号电压后，各电极电流和电压的大
小均发生了变化，都在直流量的基础上叠加了
一个交流量，但方向始终不变。
iC
t
iC
t
IC
+
集电极电流
直流分量
交流分量
静态分析
动态分析
iC
t
ic

## Slide 20
3) 若参数选取得当，输出电压可比输入电压大，
即电路具有电压放大作用。
4) 输出电压与输入电压在相位上相差180°,即
共发射极电路具有反相作用。
ui
t
uo
t

## Slide 21: 3. 实现放大的条件
1）晶体管必须工作在放大区。发射结正偏，集
电结反偏。
2）正确设置静态工作点，使整个波形处于放大
区。
3）输入回路将变化的电压转化成变化的基极电
流。
4）输出回路将变化的集电极电流转化成变化的
集电极电压，经电容耦合只输出交流信号。

## Slide 22: 例：判断图示电路是否有电压放大作用
(a) (b)
+UCC
RB
RC
C1
C2
T
+
+
+UCC
RB
RC
C1
C2
T
+
+
解:(a) 由于C1的隔直，无直流通路；发射结无正
向偏置。
(b) 由于C1的旁路作用，使得输入信号电压无
法加入；

## Slide 23: 例：判断图示电路是否有电压放大作用
(c) (d)
+UCC
RB
C1
C2
T
+
+
+UCC
RB
C1
C2
T
+
+
RC
(c) 没有集电极电阻，无信号电压输出；
(d) 发射结无正向偏置。

## Slide 24: 4、直流通路和交流通路
因电容对交、直流的作用不同。在放大电路中如果电容的容量足够大，可以认为它对交流分量不起作用，即对交流短路。而对直流可以看成开路。这样，交直流所走的通路是不同的。
直流通路：无信号时电流（直流电流）的通路，
用来计算静态工作点。
交流通路：有信号时交流分量（变化量）的通路，
用来计算电压放大倍数、输入电阻、
输出电阻等动态参数。

## Slide 25
例：画出下图放大电路的直流通路
直流通路
直流通路用来计算静态工作点Q ( IB 、 IC 、 UCE )
对直流信号电容C可看作开路（即将电容断开）
断开
断开
+UCC
RS
es
RB
RC
C1
C2
T
+
+
+
–
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE
+UCC
RB
RC
T
+
+
–
UBE
UCE
–
IC
IB

## Slide 26
对交流信号(有输入信号ui时的交流分量)
XC 0，C 可看作短路。忽略电源的内阻，电源的端电压恒定，直流电源对交流可看作短路。
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
短路
短路
对地短路
RB
RC
ui
uo
RL
RS
es
+
+
–
+
–
–
交流通路
用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。

## Slide 27
1.对直流通路，电感可视为短路，电容可视为开路。
画直流通路和交流通路时，应遵循的原则
2.对交流通路，若直流电源内阻很小，则其上的交流电压很小，可以视为短路；电容视具体情况而定，如果其上交流电压小，可视为短路。

## Slide 28: 10.2 放大电路的静态分析
静态：放大电路无信号输入（ui =0）时的工作状态。
分析方法：估算法、图解法。
分析对象：各极电压电流的直流分量。
所用电路：放大电路的直流通路。
——静态工作点Q：IB、IC、UCE 。
静态分析：确定放大电路的静态值。

## Slide 29: 10.2 放大电路的静态分析
设置Q点的目的：
1) 使放大电路不失真的放大信号；
2) 使放大电路工作在较佳的工作状态，静态是动态的基础。

## Slide 30: 10.1.1 用估算法确定静态值
1) 直流通路估算 IB
根据电流放大作用
2) 由直流通路估算UCE、IC
当UBE<< UCC时，
+UCC
RB
RC
T
+
+
–
UBE
UCE
–
IC
IB

## Slide 31
例1：用估算法计算静态工作点。
已知：UCC=12V，RC=4K，RB=300K，=37.5。
解：
注意：电路中IB 和 IC 的数量级不同
+UCC
RB
RC
T
+
+
–
UBE
UCE
–
IC
IB

## Slide 32
例2：用估算法计算图示电路的静态工作点。
+UCC
由例1、例2可知，当电路不同时，计算静态值的公式也不同。
由KVL可得：
由KVL可得：
RB
RC
T
+
+
–
UBE
UCE
–
IC
IB
IE
RE

## Slide 33: 10.2.2 用图解法确定静态值2
步骤：
1. 用估算法确定IB
优点：
能直观地分析和了解静
态值的变化对放大电路
的影响。
2. 由输出特性确定IC 和UCE
UCE =UCC–ICRC
+UCC
RB
RC
T
+
UCE
–
IC

## Slide 34: 10.2.2 用图解法确定静态值
ICQ
UCEQ
UCC
UCE =UCC–ICRC
UCE /V
IC/mA
直流负载线
Q
由IB确定的那条输出特性与直流负载线的交点就是Q点

## Slide 35: 例：电路如图,RB=280K  ，RC=3K  ，UCC=12V， 三极管输出曲线如图。图解法确定静态工作点。
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
UCE /V
IC/mA
0
1
2
3
4
0µA
20µA
40µA
60µA
80µA
M
N
解：写直流负载方程，并做直流负载线
确定M,N：M(0,12) N(4,0)

## Slide 36: 例：电路如图,RB=280K  ，RC=3K  ，UCC=12V， 三极管输出曲线如图。图解法确定静态工作点。
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
ICQ
6V
Q
UCE /V
IC/mA
0
1
2
3
4
0µA
20µA
40µA
60µA
80µA
M
N
解：由基极输入回路计算IBQ
确定Q：Q(2,6)

## Slide 37: 10.3 放大电路的动态分析
动态：放大电路有信号输入（ui 0）时的工作状态。
分析方法：微变等效电路法，图解法。
所用电路：放大电路的交流通路。
动态分析: 计算电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出
电阻ro等。
分析对象：各极电压和电流的交流分量。
目的：找出Au、 ri、 ro与电路参数的关系，为设
计打基础。

## Slide 38
10.3.1 微变等效电路法
微变等效电路：
把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化，等效为一个线性元件。
线性化的条件：
晶体管在小信号（微变量）情况下工作。因此，在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。

## Slide 39
晶体管的微变等效电路可从晶体管特性曲线求出。
IB
UBE
当信号很小时，在静态工作点附近的输入特性在小范围内可近似线性化。
1. 晶体管的微变等效电路
UBE
IB
10.3.1 微变等效电路法
1) 输入回路
Q
输入特性
晶体管的输入电阻

## Slide 40
IB
UBE
1. 晶体管的微变等效电路
UBE
IB
对于小功率三极管：
rbe一般为几百欧到几千欧。
10.3.1 微变等效电路法
1) 输入回路
Q
输入特性
晶体管的输入电阻：
晶体管的输入回路(B、E之间)可用rbe等效代替，即由rbe来确定ube和 ib之间的关系。

## Slide 41
2) 输出回路
输出特性
IC
UCE
Q
输出特性在线性工作区是
一组近似等距的平行直线。
晶体管的电流放大系数：
是常数，所以晶体管的输出回路(C、E之间)可用一受控电流源ic=ib等效代替。

## Slide 42
2) 输出回路
rce愈大，恒流特性愈好因rce阻值很高，一般忽略不计。
晶体管的输出电阻：
输出特性
IC
UCE
Q
晶体管的输出回路(C、E之间)可用一受控电流源ic=ib等效代替。
一般在10～200之间，在手册中常用hfe表示。

## Slide 43
ib
ic
ic
B
C
E
ib
ib
晶体管
微变等效电路
ube
+
-
uce
+
-
ube
+
-
uce
+
-
1. 晶体管的微变等效电路
rbe
B
E
C
晶体管的B、E之间可用rbe等效代替。
晶体管的C、E之间可用一受控电流源ic=ib等效代替。

## Slide 44
2. 放大电路的微变等效电路
将交流通路中的晶
体管用晶体管微变等
效电路代替即可得放
大电路的微变等效电
路。
RB
RC
ui
uo
RL
+
+
-
-
RS
eS
+
-
ib
ic
B
C
E
ii
ib
ic
eS
rbe
ib
RB
RC
RL
E
B
C
ui
+
-
uo
+
-
+
-
RS
ii
交流通路
微变等效电路

## Slide 45
分析时假设输入为正弦交流，所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。
ib
ic
eS
rbe
ib
RB
RC
RL
E
B
C
ui
+
-
uo
+
-
+
-
RS
ii
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
微变等效电路
2. 放大电路的微变等效电路
将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。

## Slide 46
3.电压放大倍数的计算
式中的负号表示输出电压与输入的相位相反。
例1：
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 47
3.电压放大倍数的计算
当放大电路输出端开路(未接RL)时，
放大倍数与静态 IE有关。
负载电阻愈小，放大倍数愈小。
例1：
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 48
3.电压放大倍数的计算
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
例2：

## Slide 49
3.电压放大倍数的计算
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
由例1、例2可知，当电路不同时，计算电压放大倍数 Au 的公式也不同。要根据微变等效电路找出 ui与ib的关系、 uo与ic 的关系。
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 50
4.放大电路输入电阻的计算
放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说，是一个负载，可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。
输入电阻是对交流信号而言的，是动态电阻。
+
-
信号源
Au
放大电路
+-
放大电路
信号源
+-

## Slide 51
4.放大电路输入电阻的计算
定义：
+
-
信号源
Au
放大电路
+-
输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大，从信号源取得的电流愈小，因此一般总是希望得到较大的输入电阻。
放大电路
信号源
+-

## Slide 52
例1
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 53
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
例2

## Slide 54
5. 放大电路输出电阻的计算
放大电路对负载(或对后级放大电路)来说，是一个信号源，可以将它进行戴维宁等效，等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。
+
_
RL
ro
+
_
输出电阻是动态电阻，与负载无关。
RS
RL
+
_
Au
放大
电路
+
_

## Slide 55
5. 放大电路输出电阻的计算
定义：
输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小，负载变化时输出电压的变化愈小，因此一般总是希望得到较小的输出电阻。
RS
RL
+
_
Au
放大
电路
+
_
+
_
RL
ro
+
_

## Slide 56
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
例1：
求ro的步骤：
1) 断开负载RL
2) 令Ui=0或 ES=0
3) 外加电压
4) 求
外加

## Slide 57
共射极放大电路特点：
例1
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
3. 输出电阻高.
2. 输入电阻低;
1. 放大倍数高;

## Slide 58
共射极放大电路特点：
3. 输出电阻高.
2. 输入电阻高;
1. 放大倍数低;
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
例2

## Slide 59
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
已知：UCC=12V，RC=4K，RB=300K，=37.5。
求静态工作点Q
+UCC
RB
RC
T
+
+
–
UBE
UCE
–
IC
IB

## Slide 60
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
已知：UCC=12V，RC=RL=4K，RB=300K，=37.5。
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 61: 10.4 静态工作点的稳定
合理设置静态工作点是保证放大电路正常工作的先决条件。但是放大电路的静态工作点常因外界条件的变化而发生变动。
前述的固定偏置放大电路，简单、容易调整，但在温度变化、三极管老化、电源电压波动等外部因素的影响下，将引起静态工作点的变动，严重时将使放大电路不能正常工作，其中影响最大的是温度的变化。

## Slide 62: 10.4.1 温度变化对静态工作点的影响
上式表明，当UCC和 RB一定时， IC与 UBE、
 以及 ICEO 有关，而这三个参数随温度而变化。
温度升高时， IC将增加，使Q点沿负载线上移。
当 RB 一经选定后，IB 也就固定不变，称为固定偏置放大电路，它不能稳定 Q 点。

## Slide 63
iC
uCE
Q
温度升高时，输出特性曲线上移
Q´
固定偏置电路的工作点:
Q点是不稳定的，为此需要改进偏置电路。当温度升高使 IC 增加时，能够自动减少IB，从而抑制Q点的变化，保持Q点基本稳定。
结论：
当温度升高时， IC将增加，使Q点沿负载线上移，容易使晶体管 T进入饱和区造成饱和失真，甚至引起过热烧坏三极管。

## Slide 64: 10.4.2 分压式偏置电路
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
固定偏置的电路
+
+

## Slide 65: 10.4.2 分压式偏置电路
1. 稳定Q点的原理
基极电位基本恒定，不随温度变化。
VB
RB1
RC
RB2
RE
I1
I2
IB
+UCC
IC
直流通路

## Slide 66
集电极电流基本恒定，不随温度变化。
10.4.2 分压式偏置电路
1、稳定Q点的原理
VB
RB1
RC
RB2
RE
I1
I2
IB
+UCC
IC

## Slide 67
从Q点稳定的角度来看似乎I2、VB越大越好。但 I2 越大，RB1、RB2必须取得较小，将增加损耗，降低输入电阻。而VB过高必使VE也增高，在UCC一定时，势必使UCE减小，从而减小放大电路输出电压的动态范围。
在估算时一般选取：
I2= (5 ~10) IB，VB= (5 ~10) UBE，
RB1、RB2的阻值一般为几十千欧。
参数的选择
VE
VB
RB1
RC
RB2
RE
I1
I2
IB
+UCC
IC

## Slide 68
T
UBE
IB
IC
VE
IC
VB 固定
Q点稳定的过程
VB
VE
IB
UBE
RB1
RC
RB2
RE
I1
I2
IB
+UCC
IC

## Slide 69
RE：温度补偿电阻
Q点稳定的过程
VB
VE
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–
对直流：RE越大稳Q效果越好；
对交流：RE越大交流损失越大,为避免交
流损失加旁路电容CE。

## Slide 70: 2. 静态工作点的计算
估算法:
VB
VE
RB1
RC
RB2
RE
I1
I2
IB
+UCC
IC

## Slide 71: 3. 动态分析
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
旁路电容
对交流：旁路电容 CE 将RE 短路， RE不起作用， Au，ri，ro与固定偏置电路相同。
rbe
RB2
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RB1

## Slide 72: 3. 动态分析
rbe
RB2
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RB1

## Slide 73
VB
VE
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–
例题：在分压式偏置放大电路中，已知 UCC = 12V，RC = 2 k，RE = 2 k，RB1 = 20 k，RB2 = 10 k，RL= 6 k，晶体管的 。(1)画出直流通路，求静态值；(2)画出微变等效电路；(3)计算该电路的 Au， ri 和 ro 。
RB1
RC
RB2
RE
I1
I2
IB
+UCC
IC

## Slide 74
RB1
RC
RB2
RE
I1
I2
IB
+UCC
IC

## Slide 75
rbe
E
B
C
RC
RL
RB2
RS
+

+

+

RB1

## Slide 76: 分压式偏置电路
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
固定偏置的电路
+
+
Q：

## Slide 77: 分压式偏置电路
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
+UCC
RB
RC
C1
C2
RL
uo
+
–
es
RS
+
–
固定偏置的电路
+
+
动态分析：

## Slide 78: 10.5 射极输出器
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS
因对交流信号而言，集电极是输入与输出回路的公共端，所以是共集电极放大电路。
因从发射极输出，所以称射极输出器。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 79: 10.5 射极输出器
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS
因对交流信号而言，集电极是输入与输出回路的公共端，所以是共集电极放大电路。
因从发射极输出，所以称射极输出器。
B
E
C
ui
+
uo
_
+
_

## Slide 80
求Q点：
10.5.1 静态分析
直流通路
+UCC
RB
RE
+
–
UCE
+
–
UBE
IE
IB
IC
es
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
+
+
+
–
RS
–

## Slide 81
10.5.2 动态分析
1. 电压放大倍数
电压放大倍数Au1且输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故称电压跟随器。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 82
2. 输入电阻
射极输出器的输入电阻高，对前级有利。
ri 与负载有关
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 83
3. 输出电阻
射极输出器的输出电阻很小，带负载能力强。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 84: 共集电极放大电路(射极输出器)的特点：
1. 电压放大倍数小于1，约等于1;
2. 输入电阻高；
3. 输出电阻低；
4. 输出与输入同相。

## Slide 85
射极输出器的应用
主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。
1. 因输入电阻高，它常被用在多级放大电路的第一级，可以提高输入电阻，减轻信号源负担。
2. 因输出电阻低，它常被用在多级放大电路的末级，可以降低输出电阻，提高带负载能力。
3. 利用 ri大、 rO小以及 Au1 的特点，也可将射极输出器放在放大电路的两级之间，起到阻抗匹配作用，这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。

## Slide 86: 例1:
.
在图示放大电路中，已知UCC=12V, RE= 2kΩ,
RB= 200kΩ， RL= 2kΩ ，晶体管β=60， UBE=0.6V, 信号源内阻RS= 100Ω，试求:
(1) 静态工作点 IB、IE 及 UCE；
(2) 画出微变等效电路；
(3) Au、ri 和 r0 。
es
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
+
+
+
–
RS
–

## Slide 87: 【解】
(1)由直流通路求静态工作点。
+UCC
RB
RE
+
–
UCE
+
–
UBE
IE
IB
IC

## Slide 88: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 r0。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 89: 补充：多级放大电路及其级间耦合方式
耦合方式：信号源与放大电路之间、两级放大电路之间、放大器与负载之间的连接方式。
第二级
推动级
输入级
输出级
输入
输出
多级放大电路的框图

## Slide 90: 补充：多级放大电路及其级间耦合方式
常用的耦合方式：直接耦合、阻容耦合和变压器耦合。
动态: 传送信号
减少压降损失
静态：保证各级有合适的Q点
波形不失真
第二级
推动级
输入级
输出级
输入
输出
多级放大电路的框图
对耦合电路的要求

## Slide 91: 阻容耦合
第一级
第二级
负载
信号源
两级之间通过耦合电容 C2 与下级输入电阻连接
RB1
RC1
C1
C2
RB2
CE1
RE1
+
+
+
+
+
–
RS
+
–
RC2
C3
CE2
RE2
RL
+
+
+UCC
+
–
–
T1
T2

## Slide 92: 阻容耦合优点：
由于电容的隔直通交，各级的静态工作点相互独立，互不影响；而且只要耦合电容选的足够大，则较低频率的信号也能由前级几乎不衰减地加到后级，实现逐级放大。
由于电容对交流信号具有一定的容抗，在信号传输过程中，会受到一定的衰减，尤其对缓慢变化的信号容抗很大，不便传输，对直流无法传输。此外，集成电路制造大电容困难，这种耦合方式的多级放大电路不便于集成。
阻容耦合缺点：

## Slide 93
1. 静态分析
由于电容有隔直作用，所以每级放大电路的直流通路互不相通，每级的静态工作点互相独立，互不影响，可以各级单独计算。
两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。
RB1
RC1
C1
C2
RB2
CE1
RE1
+
+
+
+
+
–
RS
+
–
RC2
C3
CE2
RE2
RL
+
+
+UCC
+
–
–
T1
T2

## Slide 94
2. 动态分析
微变等效电路
第一级
第二级
rbe1
RB2
RC1
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
rbe2
RC2
RL
E
B
C
+
-
RB1

## Slide 95
2. 动态分析
微变等效电路
第一级
第二级
rbe1
RB2
RC1
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
rbe2
RC2
RL
E
B
C
+
-
RB1

## Slide 96: 例2:
如图所示的两级电压放大电路，已知β1= β2
=50,T1和T2均为3DG8D。
(1) 计算前、后级放大电路的静态值(UBE=0.6V);
(2) 求放大电路的输入电阻和输出电阻；
(3) 求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。
RB1
C1
C2
RE1
+
+
+
–
RC2
C3
CE
+
+
+24V
+
–
T1
T2
1M
27k
82k
43k
7.5k
510
10k

## Slide 97: 【解】
RB1
C1
C2
RE1
+
+
+
–
RC2
C3
CE
+
+
+24V
+
–
T1
T2
1M
27k
82k
43k
7.5k
510
10k
(1) 两级放大电路的静态值可分别计算。
第一级是射极输出器:

## Slide 98: 【解】
RB1
C1
C2
RE1
+
+
+
–
RC2
C3
CE
+
+
+24V
+
–
T1
T2
1M
27k
82k
43k
7.5k
510
10k
第二级是分压式偏置电路

## Slide 99: 【解】
第二级是分压式偏置电路
RB1
C1
C2
RE1
+
+
+
–
RC2
C3
CE
+
+
+24V
+
–
T1
T2
1M
27k
82k
43k
7.5k
510
10k

## Slide 100
rbe2
RC2
rbe1
RB1
RE1
+
_
+
_
+
_
微变等效电路
RB1
C1
C2
RE1
+
+
+
–
RC2
C3
CE
+
+
+24V
+
–
T1
T2
1M
27k
82k
43k
7.5k
510
10k

## Slide 101
rbe2
RC2
rbe1
RB1
RE1
+
_
+
_
+
_
(2) 计算 r i和 r 0
由微变等效电路可知，放大电路的输入电阻 ri 等于第一级的输入电阻ri1。第一级是射极输出器，它的输入电阻ri1与负载有关，而射极输出器的负载即是第二级输入电阻 ri2。

## Slide 102
(2) 计算 r i和 r 0
rbe2
RC2
rbe1
RB1
RE1
+
_
+
_
+
_

## Slide 103
(2) 计算 r i和 r 0
rbe2
RC2
rbe1
RB1
RE1
+
_
+
_
+
_

## Slide 104
rbe2
RC2
rbe1
RB1
RE1
+
_
+
_
+
_
(2) 计算 r i和 r 0

## Slide 105
(3)求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数
第一级放大电路为射极输出器
rbe2
RC2
rbe1
RB1
RE1
+
_
+
_
+
_

## Slide 106
(3)求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数
第二级放大电路为共发射极放大电路
总电压放大倍数
rbe2
RC2
rbe1
RB1
RE1
+
_
+
_
+
_

## Slide 107: 10.6 互补对称功率放大电路
功率放大电路的作用：是放大电路的输出级，去推动负载工作。例如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转、电动机旋转等。
功率放大器一般作为通信接收器或发射器的最后一级，以提供信号功率给扬声器或发射天线。

## Slide 108: 10.6 互补对称功率放大电路
电压放大电路与功率放大电路相同点与不同点：
相同点：放大信号
不同点：1电压放大电路输出足够大的电压信号
功率放大电路要求输出最大功率
2电压放大电路工作在小信号下
功率放大电路工作在大信号下

## Slide 109: 10.6 互补对称功率放大电路
15.8.1 对功率放大电路的基本要求
1. 在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。
2. 由于功率较大，就要求提高效率。

## Slide 110
IC
UCE
O
Q
iC
t
O
功率放大器的分类
甲类工作状态：晶体管在输入信号的整个周期都导通
即在线性区工作，静态IC较大，波形好，管耗
大，效率低，低于50%。
功率放大器的分类是以输入信号的一个周期内，放大器工作在线性区的百分比为标准进行分类。
1 甲类工作状态
晶体管的工作状态

## Slide 111
IC
UCE
O
Q
iC
t
O
乙类工作状态：晶体管只在输入信号的半个周
期内导通， 静态IC=0，波形严重失真，管
耗小效率高。
2 乙类工作状态
晶体管的工作状态

## Slide 112
IC
UCE
O
Q
iC
t
O
晶体管的工作状态
甲乙类工作状态：晶体管导通的时间大于半
个周 期，静态IC 0，一般功放常采用。
3 甲乙类工作状态

## Slide 113
IC
UCE
O
Q
iC
t
O
IC
UCE
O
Q
iC
t
O
IC
UCE
O
Q
iC
t
O
晶体管的工作状态
甲类工作状态，电压放大电路中常采用
乙类工作状态，功率放大电路中常用
甲乙类工作状态功率放大电路中常用

## Slide 114: 15.8.2 互补对称放大电路
电路只在信号的正半周导通，若要在整个周期都执行放大功能，应采取如何设计？
IC
UCE
O
Q
iC
t
O
乙类工作状态
必须加上一个在负半周导通的乙类放大器。
两个乙类放大器组合工作，称为推挽式操作或称互补对称工作方式。

## Slide 115: 15.8.2 互补对称放大电路
互补对称电路是集成功率放大电路输出级的基本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时，由于省去了变压器而被称为无输出变压器（ Output Transformerless ）电路，简称OTL电路。
若互补对称电路直接与负载相连，输出电容也省去，就成为无输出电容（ Output Capacitorless）电路，简称OCL电路。
OTL电路采用单电源供电， OCL电路采用双电源供电。

## Slide 116: 1. OTL电路
1) 特点
T1、T2的特性一致；
一个NPN型、一个PNP型
两管均接成射极输出器；
输出端有大电容；
单电源供电。
2) 静态时
， IC1 0， IC2  0
RL
ui
T1
T2
+UCC
C
A
uo
+
+
-
+
-
OTL原理电路
电容两端的电压

## Slide 117
3) 动态时
设输入端在UCC/2 直流基础上加入正弦信号。
T1导通、T2截止；
同时给电容充电
T2导通、T1截止；
电容放电，相当于电源
若输出电容足够大，其上电压基本保持不变，则负载上得到的交流信号正负半周对称。
ic1
ic2
RL
ui
T1
T2
A
uo
+
-
+
-
交流通路
uo

## Slide 118
4) 交越失真
ui
 t
当输入信号ui为正弦波时，
输出信号在过零前后出现的
失真称为交越失真。
交越失真产生的原因
由于晶体管特性存在非线性，
ui < 死区电压晶体管导通不好。
uo
 t
交越失真
采用各种电路以产生有不大的偏流，使静态工作点稍高于截止点，即工作于甲乙类状态。
克服交越失真的措施

## Slide 119
动态时，设ui 加入正弦信号。正半周T2 截止，T1基极电位进一步提高，进入良好的导通状态。负半周T1截止，T2基极电位进一步提高，进入良好的导通状态。
静态时T1、T2 两管发射结电压分别为二极管D1、D2的正向导通压降，致使两管均处于微弱导通状态。
5) 克服交越失真的电路
R1
RL
ui
T1
T2
+UCC
C
A
uo
+
+
-
+
-
R2
D1
D2

## Slide 120: 10.7 场效应管及其放大电路
场效应晶体管是利用电场效应来控制电流的一种半导体器件，即是电压控制元件。它工作时只有一种载流子参与导电，也叫单极型半导体三极管。它的输出电流决定于输入电压的大小，基本上不需要信号源提供电流，所以它的输入电阻高，且温度稳定性好。
结型场效应管
按结构不同场效应管有两种:
绝缘栅型场效应管

## Slide 121: 10.7 场效应管及其放大电路
结型场效应管
按结构不同场效应管有两种:
绝缘栅型场效应管
本节仅介绍绝缘栅型场效应管
按工作状态可分为：增强型和耗尽型两类
每类又有N沟道和P沟道之分

## Slide 122: 10.7.1 绝缘栅场效应管
漏极D
栅极和其它电极及硅片之间是绝缘的，称绝缘栅型场效应管。
金属电极
1) N沟道增强型管的结构
栅极G
源极S
1. 增强型绝缘栅场效应管
SiO2绝缘层
P型硅衬底
高掺杂N区
源极Source
漏极Drain
栅极Gate

## Slide 123
漏极D
金属电极
栅极G
源极S
SiO2绝缘层
P型硅衬底
高掺杂N区
由于金属栅极和半导体之间的绝缘层目前常用二氧化硅，故又称金属-氧化物-半导体场效应管，(Metal Oxide Semiconductor)简称MOS场效应管。

## Slide 124
漏极D
金属电极
栅极G
源极S
SiO2绝缘层
P型硅衬底
高掺杂N区
由于栅极是绝缘的，栅极电流几乎为零，输入电阻很高，最高可达104 。

## Slide 125
2）N沟道增强型管的工作原理
EG
P型硅衬底
N+
N+
G
S
D
+
–
UGS
ED
+
–
由结构图可见，N+型漏区和N+型源区之间被P型衬底隔开，漏极和源极之间是两个背靠背的PN结。
当栅源电压UGS = 0 时，不管漏极和源极之间所加电压的极性如何，其中总有一个PN结是反向偏置的，反向电阻很高，漏极电流近似为零。
S
D

## Slide 126
2）N沟道增强型管的工作原理
EG
P型硅衬底
N+
N+
G
S
D
+
–
UGS
ED
+
–
当UGS > 0 时，P型衬底中的电子受到电场力的吸引到达表层，填补空穴形成负离子的耗尽层；
N型导电沟道
在漏极电源的作用下将产生漏极电流ID，管子导通。
当UGS >UGS（th）时，将出现N型导电沟道，将D-S连接起来。UGS愈高，导电沟道愈宽。

## Slide 127
2）N沟道增强型管的工作原理
EG
P型硅衬底
N+
N+
G
S
D
+
–
UGS
ED
+
–
N型导电沟道
当UGS  UGS(th）后，场效应管才形成导电沟道，开始导通，若漏–源之间加上一定的电压UDS，则有漏极电流ID产生。在一定的UDS下漏极电流ID的大小与栅源电压UGS有关。所以，场效应管是一种电压控制电流的器件。
在一定的漏–源电压UDS下，使管子由不导通变为导通的临界栅源电压称为开启电压UGS(th）。

## Slide 128
3）特性曲线
有导电沟道
转移特性曲线
无导电
沟道
ID/mA
UDS/V
0
UGS= 1V
UGS= 2V
UGS= 3V
UGS= 4V
漏极特性曲线
可变电阻区
恒流区
截止区
开启电压UGS(th）
UDS
UGS/

## Slide 129
G
S
D
漏极D
金属电极
栅极G
源极S
SiO2绝缘层
P型硅衬底
高掺杂N区
符号
箭头：表示PN结的正方向，由于是P型衬底，固
箭头向里。
中断的线段意味着元件内没有实体的沟道。

## Slide 130
N型衬底
P+
P+
G
S
D
符号：
结构
4) P沟道增强型
SiO2绝缘层
加电压才形成
P型导电沟道
增强型场效应管只有当UGS  UGS(th）时才形成导电沟道。

## Slide 131: 2. 耗尽型绝缘栅场效应管
结构
G
S
D
符号：
SiO2绝缘层中
掺有正离子
预埋了N型
导电沟道
如果MOS管在制造时导电沟道就已形成，称为耗尽型场效应管。
1 ) N沟道耗尽型管

## Slide 132
2) 耗尽型N沟道MOS管的特性曲线
夹断电压
UGS(off)
转移特性曲线
0
ID/mA
UGS /V
-1
-2
-3
4
8
12
16
1
2
UDS=常数
IDSS
由于耗尽型场效应管预埋了导电沟道，所以在UGS= 0时，若漏–源之间加上一定的电压UDS，也会有漏极电流 ID 产生。
这时的漏极电流用 IDSS表示。

## Slide 133
2) 耗尽型N沟道MOS管的特性曲线
夹断电压
UGS(off)
转移特性曲线
0
ID/mA
UGS /V
-1
-2
-3
4
8
12
16
1
2
UDS=常数
IDSS
当UGS > 0时，栅极与衬底之间的电场使N沟道内感应更多的电子，使导电沟道变宽，ID 增大；
当UGS < 0时，使衬底表面感应出正电荷，这些正电荷抵消沟道内的电子，使导电沟道变窄，ID减小；UGS负值愈高，沟道愈窄，ID就愈小。

## Slide 134
2) 耗尽型N沟道MOS管的特性曲线
夹断电压
耗尽型的MOS管UGS= 0时就有导电沟道，加反向电压到一定值时才能夹断。
UGS(off)
转移特性曲线
0
ID/mA
UGS /V
-1
-2
-3
4
8
12
16
1
2
UDS=常数
IDSS
当UGS达到一定负值时，N型导电沟道消失，
ID= 0，称为场效应管处于夹断状态（即截止）。这时的UGS称为夹断电压，用UGS(off）表示。

## Slide 135
2) 耗尽型N沟道MOS管的特性曲线
夹断电压
耗尽型的MOS管UGS= 0时就有导电沟道，加反向电压到一定值时才能夹断。
UGS(off)
转移特性曲线
0
ID/mA
UGS /V
-1
-2
-3
4
8
12
16
1
2
UDS=常数
U DS
UGS=0
UGS<0
UGS>0
漏极特性曲线
0
ID/mA
16
20
12
4
8
12
16
4
8
IDSS

## Slide 136: 2. 耗尽型绝缘栅场效应管
3) P 沟道耗尽型管
N型衬底
P+
结构
P+
符号：
G
S
D
预埋了P型
导电沟道
SiO2绝缘层中
掺有负离子

## Slide 137: 耗尽型
G
S
D
G
S
D
增强型
N沟道
P沟道
G
S
D
G
S
D
N沟道
P沟道
G、S之间加一定电压
才形成导电沟道
在制造时就具有原始导电沟道

## Slide 138: 3. 场效应管的主要参数
1) 开启电压 UGS(th)：是增强型MOS管的参数
2) 夹断电压 UGS(off)：
3) 饱和漏电流 IDSS：
是结型和耗尽型
MOS管的参数
4) 低频跨导 gm：表示栅源电压对漏极电流
的控制能力
极限参数：最大漏极电流、耗散功率、击穿电压。

## Slide 139: 场效应管与晶体管的比较
双极型三极管 单极型场效应管
电流控制 电压控制
控制方式
电子和空穴两种载
流子同时参与导电
载流子
电子或空穴中一种
载流子参与导电
类 型 NPN和PNP N沟道和P沟道
放大参数
rce很高
rds很高
输出电阻
输入电阻
较低
较高
热稳定性
差
好
制造工艺
较复杂
简单，成本低
对应电极
B—E—C
G—S—D

## Slide 140
第10章 作业题
A 选择题： 10.2.6 10.3.1
10.4.1 10.7.1
B 基本题： 10.2.12 10.3.4