## Slide 1
第16章 集成运算放大器
（下）
电工技术与电子技术
中国矿业大学信电学院
返回

## Slide 2: 第11章 集成运算放大器
11.1 集成运算放大器的简单介绍
11.2 运算放大器在信号运算方面的运用
11.4 运算放大器在波形产生方面的应用
11.3 运算放大器在信号处理方面的运用
11.5 使用运算放大器应注意的几个问题

## Slide 3
1. 了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。
2. 理解运算放大器的电压传输特性，理解理想
运算放大器并掌握其基本分析方法。
3. 理解用集成运放组成的比例、加减、微分和
积分运算电路的工作原理，
4. 理解电压比较器及波形发生器的工作原理和应
用。
本章要求：

## Slide 4: 11.1 运算放大器的简单介绍
到目前为止，我们已经学过了许多重要的电子器件。这些器件都是个别包装的单独器件，例如二极管和三极管。

## Slide 5: 11.1 运算放大器的简单介绍
它们可以和其它器件相互连接形成一个完整的、具有特定功能的单元。这种器件称为分布式器件
集成电路（integrated circuit --IC）,它内含许多晶体管、二极管、电阻和电容器，共同配置在一个半导体材料的小芯片上，并封装在单一外壳中而成为具有特定功能的电路。

## Slide 6: 11.1 运算放大器的简单介绍
集成电路被视为一个单一器件，例如运算放大器。考虑电路用途时，从外部的观点而较少从内部、器件层次的观点来思考。
集成电路按集成度高低的不同可分为：
SSI 小规模集成电路(Small Scale Integrated circuits) 通常指含逻辑门数小于10 门(或含元件数小于100个)。

## Slide 7: 11.1 运算放大器的简单介绍
集成电路按集成度高低的不同可分为：
MSI 中规模集成电路(Medium Scale Integrated
circuits) 通常指含逻辑门数为10门～99门(或含元件数100个～999个)。 例如：数据选择器、编码译码器、触发器、计数器、寄存器等。
LSI 大规模集成电路(Large Scale Integrated
circuits) 通常指含逻辑门数为100门～9999门（或含元件数1000个～99999个）。

## Slide 8: 11.1 运算放大器的简单介绍
集成电路按集成度高低的不同可分为 ：
VLSI 超大规模集成电路(Very Large Scale
Integrated circuits)
ULSI 特大规模集成电路(Ultra Large Scale
Integrated circuits)
GSI 巨大规模集成电路也被称作极大规模集成电路或超特大规模集成电路(Giga Scale Integration)。

## Slide 9: 11.1 运算放大器的简单介绍
1978年：64kb动态随机存储器诞生，不足0.5平方厘米的硅片上集成了14万个晶体管，标志着超大规模集成电路（VLSI）时代的来临。
1958年：仙童公司Robert Noyce与德仪公司基尔比，间隔数月分别发明了集成电路，开创了世界微电子学的历史。
1947年12月23日第一块晶体管由一个三人小组发现，在贝尔实验室诞生，从此人类步入了飞速发展的电子时代。

## Slide 10: 11.1 运算放大器的简单介绍
分立电路是由各种单个元件连接起来的电子电路。
集成电路特点：体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、价格低。
集成电路分类
集成电路是把整个电路的各个元件以及相互之间的连接同时制造在一块半导体芯片上，组成一个不可分的整体。
按集成度
按导电类型
按功能
小、中、大和超大规模
双、单极性和两种兼容
数字和模拟

## Slide 11: 11.1 运算放大器的简单介绍
集成运放是具有很高开环电压放大倍数的直接耦合放大器。
用于模拟运算、信号处理、信号测量、波形转换、自动控制等领域。
本章主要讨论分析运算放大器的依据及其在信号运算、信号处理、波形产生方面的应用，并介绍放大电路中的负反馈。
11.1.1 集成运放特征介绍

## Slide 12: 11.1 运算放大器的简单介绍
11.1.2 集成运算放大器的组成
输入级
中间级
输出级
输入端
输出端
偏置
电路
输入级 — 差分放大器
输出级 — 射极输出器或互补对称功率放大器
偏置电路 — 由恒流源等电路组成

## Slide 13: 16.1 运算放大器的简单介绍
F007内部电路组成

## Slide 14: 16.1 运算放大器的简单介绍
F007管脚简介

## Slide 15: 16.1 运算放大器的简单介绍
运算放大器LM358

## Slide 16: 16.1 运算放大器的简单介绍
反相
输入端
uO
+
–
+
u–
u +
同相
输入端
信号传
输方向
输出端
+
–
+
Auo
理想运放开环电压放大倍数
实际运放开环
电压放大倍数

## Slide 17: 11.1.2 运算放大器的组成
输入级
同相
输入端
反相
输入端
+UCC
–UEE
uo
u–
u+
运算放大器输入信号模式介绍：
单端模式、差动模式、共模模式

## Slide 18: 11.1.2 运算放大器的组成
运算放大器输入信号模式介绍：
uo
+
+
u+
u–
。
–
单 端 输 入 模 式
uo
+
+
u+
u–
。
–
uo
+
+
u+
u–
。
–
uo
+
+
u+
u–
。
–
差动输入模式
共模输入模式

## Slide 19: 11.1.2 运算放大器的组成
输入级
中间级
输出级
同相
输入端
输出端
反相
输入端
+UCC
–UEE
uo
u–
u+
输入级：输入电阻高，能减小零点漂移和抑制干扰信号，都采用带恒流源的差放 。

## Slide 20: 11.1.2 运算放大器的组成
中间级：要求电压放大倍数高。常采用带恒流源的共发射极放大电路构成。
输入级
中间级
输出级
同相
输入端
输出端
反相
输入端
+UCC
–UEE
uo
u–
u+

## Slide 21: 11.1.2 运算放大器的组成
输出级：与负载相接，要求输出电阻低，带负载能力强，一般由互补对称电路或射极输出器构成。
输入级
中间级
输出级
同相
输入端
输出端
反相
输入端
+UCC
–UEE
uo
u–
u+

## Slide 22: 11.1.3 主要参数
1. 最大输出电压 UOM
能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。
2. 开环电压放大倍数 Auo
运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。
Auo愈高，所构成的运算电路越稳定，运算精度也
越高。开环电压增益Auo一般为80-140dB。
输出电压的峰峰值通常会受限制，一般来说，略小于运放的正负电源。

## Slide 23: 11.1.3 主要参数
3. 输入失调电压 UIO
理想运算放大器当输入电压为0，输出电压为0。但在实际运算放大器中，由于制造中元器件参数的不对称性等原因，输入电压为 0时，输出电压不为0，需要在输入端加一个很小的补偿电压，该电压即为输入失调电压。
4. 输入失调电流 IIO
输入信号为零时，两个输入端静态基极电流之差，一般为零点几微安级，其值越小越好。

## Slide 24: 11.1.3 主要参数
6. 最大共模输入电压 UICM
运放所能承受的共模输入电压最大值。超出
此值，运放的共模抑制性能下降，甚至造成
器件损坏。
5. 输入偏置电流 IIB
输入偏置电流 是指输入信号为零时，两个输入端静态基极电流平均值，其值越小越好。

## Slide 25: 11.1.4 理想运算放大器及其分析依据
1.理想运算放大器
在分析运算放大器的电路时，一般将它看成是理想的运算放大器。理想化的主要条件：
(1) 开环电压放大倍数 Auo  
(2) 差模输入电阻 rid  
(3) 开环输出电阻 ro  0
(4) 共模抑制比 KCMR  
由于实际运算放大器的技术指标接近理想化条件，而用理想运算放大器分析电路可使问题大大简化，因此后面对运算放大器的分析都是按其理想化条件进行的。

## Slide 26: 11.1.4 理想运算放大器及其分析依据
2. 电压传输特性 uo= f (ui)
线性区：
uo = Auo（ u+– u– ）
非线性区：
u+> u– 时， uo = +Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
饱和区
+Uo(sat)
u+– u–
uo
-Uo(sat)
线性区
理想特性
实际特性
uo
+
+

u+
u–
+UCC
–UEE
–


## Slide 27: 3. 理想运放工作在线性区的特点
∵ uo = Auo（ u+– u– ）
∴① 差模输入电压约等于 0
即 u+= u– 称“虚短”
② 输入电流约等于 0
即 i+= i–  0 称“虚断”
电压传输特性
+
+
∞
uo
u–
u+
i+
i–
–

u+– u–
uo
线性区
-Uo(sat)
+Uo(sat)
不是短路故称“虚短”，上式说明集成运放工作在线性区时，两输入端电位近似相等。
上式说明，流入集成运放同相端和反相端的电流近似为零，故称“虚断”。

## Slide 28: 11.1.4 理想运算放大器及其分析依据
+Uo(sat)
u+– u–
uo
-Uo(sat)
线性区
实际特性
线性区的特点
① u+= u–
② i+= i–  0
由于运放的开环差模电压放大倍数很大，同时开环的频带窄，例如F007只有10Hz，无法适应交流信号的放大要求。
Auo越大，运放的线性范围越小，必须加负反馈才能使其工作于线性区。

## Slide 29
4. 理想运放工作在非线性区的特点
① 输出只有两种可能 +Uo(sat) 或– Uo(sat)
② i+= i–  0 ，仍存在“虚断”现象
电压传输特性
u+– u–
uo
-Uo(sat)
+Uo(sat)
饱和区
当 u+> u– 时， uo = + Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
不存在 “虚短”现象

## Slide 30
+Uo(sat)
u+– u–
uo
-Uo(sat)
线性区
实际特性
① u+= u–
② i+= i–  0
综上所述，在分析具体的集成运放应用电路时，应该首先判断集成运放工作在线性区还是非线性区，然后再运用线性区和非线性区的特点对电路进行分析。
电压传输特性小结
线性区的特点
非线性区的特点
u+> u– 时， uo = + Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
i+= i– 0

## Slide 31
例：F007运算放大器的正负电源电压为±15V，开环放大倍数Auo=2×105，输出最大电压（±Uo(sat)）为±13V。求输出电压及其极性。
(1) u+=+15μV ， u– = -10μV；
(2) u+=-5μV ， u– = +10μV；
(3) u+=0V ， u– = +5mV；
(4) u+=5mV ， u– = 0V；
解：信号处于放大区，输入信号最大值
Uo(sat)
-Uo(sat)
线性区

## Slide 32
例：输出最大电压（±Uo(sat)）为±13V。求输出电压及其极性。
(1) u+=+15μV ， u– = -10μV；
(2) u+=-5μV ， u– = +10μV；
(3) u+=0V ， u– = +5mV；
(4) u+=5mV ， u– = 0V；
解：
由此可见，只要两个输入端之间的电压绝对值超过65μV，输出电压就为正的或者负的饱和电压。

## Slide 33
例：输出最大电压（±Uo(sat)）为±13V。求输出电压及其极性。
(1) u+=+15μV ， u– = -10μV；
(2) u+=-5μV ， u– = +10μV；
(3) u+=0V ， u– = +5mV；
(4) u+=5mV ， u– = 0V；
解：
由此可见，只要两个输入端之间的电压绝对值超过65μV，输出电压就为正的或者负的饱和电压

## Slide 34: 11.2 放大电路中的负反馈
11.2.1 反馈的基本概念
凡是将放大电路(或某个系统)输出信号的一部分或全部经某种电路(反馈网络)引回到输入端，称为反馈。
如果反馈信号使净输入信号增加，称为正反馈。如果反馈信号使净输入信号减小，称为负反馈。
无负反馈放大
电路方框图
A
xI
xO

## Slide 35: 11.2 放大电路中的负反馈
11.2.1 反馈的基本概念
带有负反馈放大
电路的方框图
A
xI
xO
F
xF
+
–
xD
基本放大电路
反馈电路
比较环节
xI — 输入信号
xO — 输出信号
xF — 反馈信号
xD — 净输入信号
净输入信号 xD = xI  xF
反馈信号使净输入信号减小，则为负反馈。
反馈信号使净输入信号增大，则为正反馈。

## Slide 36: 11.2 放大电路中的负反馈
11.2.2 正反馈与负反馈的判别
瞬时极性法是判别正、负反馈的基本方法：
设接地参考点的电位为零。某点在某瞬时的电位高于零电位者，则其瞬时极性为正(用“ ＋ ”表示)；反之为负(用“ － ”表示)。
○
从同相端输入信号， uo与 uI极性相同；
从反相端输入信号， uo 与 uI 极性相反。

## Slide 37: 11.2 放大电路中的负反馈
11.2.2 正反馈与负反馈的判别
uo
RL
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例1：判断电路的反馈类型
输入输出之间不存在反馈网络，该电路无反馈。

## Slide 38
+
–
uf
+
–
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
uf 实际方向同参考方向
uf 减小了净输入电压(差值电压) ——负反馈


uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例2：

反馈电阻

## Slide 39
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例3：
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui + uf
uf 实际方向同参考方向，
uf 增大了净输入电压 ——正反馈

－
–
+
uf
–
+
ud
－

## Slide 40: 练习与巩固
1.对于放大电路，所谓开环是指（ ）。
A.无信号源 B.无反馈通路 C.无电源 D无负载
B
2.对于放大电路，所谓闭环是指（ ）。
A.考虑信号源 内阻 B.存在反馈通路 C.无电源 D无负载
B
3.在输入变量不变的情况下，如引入反馈后（ ），这说明引入的反馈是负反馈。
A.输入电阻增大 B.输出量增大 C.净输入量增大
D净输入量减小
D

## Slide 41
11.2.3 负反馈的类型
A
F
+
–
xI
xO
xF
xD
根据反馈电路与基本放大电路在输入、输出端的连接方式不同，负反馈有以下四种类型。
在输出端
反馈量取自输出电压为电压反馈，
取自输出电流为电流反馈；
在输入端
反馈量以电流的形式出现，与输入信号进行比较为并联反馈；
反馈量以电压的形式出现，与输入信号进行比较为串联反馈。
负反馈的类型有：
电压串联负反馈；
电压并联负反馈；
电流串联负反馈；
电流并联负反馈。

## Slide 42
11.2.3 负反馈的类型
ui
+
–
R1
R2
uO
RF
+
–
+
–
+
RL
uD
+
–
uF
+
–


设某一瞬时 uI 为正，则此时 uO
也为正，同时反馈电压 uF 也为正。
净输入信号 ud = ui  uf
小于输入信号，即 uF 的存在使净输入信号减小，所以为负反馈。
反馈电压
取自输出电压，并与之成比，故为电压反馈。
判别图示电路的反馈类型
(1) 串联电压负反馈
首先用电位的瞬时极性判别反馈的正、负。
uF 与 uI 在输入端以电压形式作比较，两者串联，故为串联反馈。

## Slide 43
11.2.3 负反馈的类型
(1) 串联电压负反馈
A
F
+
–
uF
uD
uI
uO
串联电压负反馈方框图
uI
+
–
R1
R2
uO
RF
+
–
+
–
+
RL
uD
+
–
uF
+
–


反馈电压

## Slide 44
uO
R1
R2
RF
+
–
uI
+
–
+
–
+
RL

iI
iD
iF
-
设某一瞬时 uO 为正，则此时 uO 为负，各电流实际方向如图所示。
净输入电流 iD = iI  iF
小于输入电流，即 iF 的存在使净输入电流减小，所以为负反馈。
反馈电流
取自输出电压，并与之成正比，故为电压反馈。
判别图示电路的反馈类型
首先用电位的瞬时极性判别反馈的正、负。
(2) 并联电压负反馈
iF 与 iI 在输入端以电流形式作比较，两者并联，故为并联反馈。

## Slide 45
(2) 并联电压负反馈
A
F
+
–
uI
uO
iF
iD
iI
并联电压负反馈方框图
uO
R1
R2
RF
+
–
uI
+
–
+
–
+
RL
iD
iF

iI
-
反馈电流

## Slide 46
iD = iI  iF 为负反馈；
反馈电压 uF = RiO 与输出电流成比，故为电流反馈；
判别图示电路的反馈类型
(3) 串联电流负反馈
A
F
+
–
uF
uD
uI
iO
串联电流负反馈方框图
uF 与 uI 在输入端以电压形式作比较，两者串联，故为串联反馈。
R2
uO
R
+
–
+
–
+
RL
uD
+
–


uF
+
–
iO
uI
+
–

## Slide 47
图中 iD = iI  iF
判别图示电路的反馈类型
(4)并联电流负反馈
并联电流负反馈方框图
A
F
+
–
uI
iO
iD
iI
iF
iF
RF
iR
uR
R
uI
+
–
+
–
+
RL

iO
R1
iI
iD
R2
-

## Slide 48
如何判别电路中反馈类型小结
(1)反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；
从负载电阻靠近“地”端引出的，是电流反馈；
(2)输入信号和反馈信号分别加在两个输入端，
是串联反馈；加在同一输入端的是并联反馈；
(3)反馈信号使净输入信号减小的，是负反馈。
(也可将输出端短路，若反馈量为零，则为电压反馈；若反馈量不为零，则为电流反馈。)

## Slide 49
运算放大器电路反馈类型的判别方法：
反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；
从负载电阻RL的靠近“地”端引出的，是电流反馈
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

RL
uo
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
电压反馈
电流反馈

## Slide 50
运算放大器电路反馈类型的判别方法：
3.输入信号和反馈信号分别加在两个输入端（同相和反相）上的，是串联反馈；
4.加在同一个输入端（同相或反相）上的，是并联反馈；
uo
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

RL
串联反馈
并联反馈

## Slide 51
[例 1] 判别图示电路从 A2 输出端引入 A1 输入端的反馈类型。
uO
uI
+
–
+
–
+

uO1
uD
+
–
+
–
+
RL

R
uF
+
–
A1
A2
反馈电压 uF 和 uI 输入电压分别加在的 同相和反相两个输入端，故为串联反馈；
设为 uI 正，则 uO1 为负， uO 为正。
[解] 反馈电路从 A2 的输出端引出，故为电压反馈；
反馈电压 uF 使净输入电压 uD = uI – uF 减小，故为负反馈；
串联电压负反馈。

## Slide 52
uO
uI
+
–
+

R
uO1
iI
+
–
+
RL

-
A1
A2
iD
iF

a
[例 2] 判别图示电路从 A2 输出端引入 A1 输入端的反馈类型。
[解] 反馈电路从 RL 靠近“地”端引出，为电流反馈；
反馈电流 iF 和 iI 输入电流加在 A1 的同一个输入端，故为并联反馈；
设为 uI 正，则 uO1 为正， uO 为负。反馈电流实际方向如图所示，净输入电流 iD = iI – iF 减小，故为负反馈；
并联电流负反馈。

## Slide 53: 11.2.4 负反馈对放大电路工作的影响
A
F
+
–
xI
xD
xO
xF
开环放大倍数
反馈系数
引入负反馈后净输入信号 xD = xI  xF
引入负反馈后闭环放大倍数
对上式求导
可见，引入负反馈后，放大倍数降低了，而放大倍数的稳定性却提高了。

## Slide 54
A
F
+
–
xI
xD
xO
xF

## Slide 55: 1. 降低放大倍数
负反馈使放大倍数下降。
同相，所以 AF 是正实数
负反馈时，
| 1+AF| 称为反馈深度，其值愈大，负反馈作用愈强，Af也就愈小。
射极输出器、不带旁路电容的共射放大电路的电压放大倍数较低就是因为电路中引入了负反馈

## Slide 56: 2. 提高放大倍数的稳定性
引入负反馈使放大倍数的稳定性提高。
放大倍数下降至1/(1+|AF|)倍，其稳定性提高1+|AF|倍。
若|AF| >>1，称为深度负反馈，此时：
在深度负反馈的情况下，闭环放大倍数仅与反馈电路的参数有关。

## Slide 57
例:R1=10k， RF=300k，
开环电压放大倍数Auo=104。
求:(1)闭环电压放大倍数Auf
(2)如果
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
RL
+
–
uf
+
–
ud

## Slide 58
例:R1=10k， RF=300k，
开环电压放大倍数Auo=104。
求:(1)闭环电压放大倍数Auf
(2)如果
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
RL
+
–
uf
+
–
ud

## Slide 59
2. 提高放大倍数的稳定性
负反馈之所以能够提高放大倍数的稳定性，是因为负反馈对输出量有自动调节作用。比如，引入电压串联负反馈，当放大倍数由于某种原因增大时，会使输出电压增大，反馈电压也随之增大，使净输入电压减小，从而抑制了输出电压的的增大，也就稳定了放大倍数。
注意：负反馈只能减小由基本放大电路引起的增益变化量，对反馈网络系数变化引起的增益变化量是无法解决的；负反馈的自动调节作用不能保证输出量不变，只能使输出量趋于不变。

## Slide 60: 3.减小非线性失真和抑制干扰、噪声
由于放大电路中元件（如晶体管）具有非线性，因而会引起非线性失真。一个无反馈的放大电路，即使设置了合适的静态工作点，但当输入信号较大时，仍会使输出信号波形产生非线性失真。引入负反馈后，这种失真可以减小。

## Slide 61: 3.减小非线性失真和抑制干扰、噪声
A
ui
uf
ud
加反馈前
加反馈后
uo
大
略小
略大
略小
略大
负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真，因此只能减小失真，而不能完全消除失真。

uo
A
F
小
接近正弦波
正弦波
ui

## Slide 62: 3.减小非线性失真和抑制干扰、噪声
需要指出的是：当放大电路受到干扰和内部噪声影响时，采用负反馈可以减小这种影响。干扰和噪声同非线性失真一样都减小为无反馈时的1/(1+AF)。必须指出，另外引入了负反馈后，噪声输出虽然减小了1+AF，但净输入信号也减小了同样的倍数，结果输出端输出信号与噪声的比值（简称信噪比）并没有提高。因此，为了提高信噪比，必须同时提高有用信号，对信号源要求更高。

## Slide 63
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
–
RL
+
+
–


uf
ud
+
–
+
–
uf
+
–
ud
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
RL


4. 对输入输出电阻的影响
1) 串联负反馈
提高放大电路的输入电阻
Ui不变时，Uf的引入使净输入信号Ud减小，则使输入电流减小，所以使输入电阻增大。

## Slide 64
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
–
RL
+
+
–


uf
ud
+
–
电压负反馈具有稳定输出电压的作用，即有恒压输出特性，故输出电阻降低。
净输入信号Ud增大，使Uo增大，从而抑制了UO的减小
RL
Uo
Uf
Ud
Uo
设Ui不变，
4. 对输入输出电阻的影响
2) 电压负反馈
降低放大电路的输出电阻

## Slide 65
例：射极输出器（共集电极放大电路）
——串联电压负反馈
特点：输入电阻高、输出电阻低。
电压负反馈具有稳定输出电压的作用，即有恒压输出特性，故输出电阻降低。
4. 对输入输出电阻的影响
2) 电压负反馈
降低放大电路的输出电阻

## Slide 66
串联负反馈 —— 增大输入电阻
并联负反馈 —— 减小输入电阻
电压负反馈 —— 减小输出电阻，
稳定输出电压
电流负反馈 —— 增大输出电阻，
稳定输出电流
输出端
输入端
小结：反馈对输入、输出电阻的影响

## Slide 67
小结：反馈类型的引入原则
要稳定直流量 ——
引直流负反馈
改善交流性能 ——
引交流负反馈
要稳定输出电压—— （减小输出电阻）
要稳定输出电流——
（增加输出电阻）
引电流负反馈
要增大输入电阻——
引串联负反馈
要减小输入电阻——
引并联负反馈
为改善性能引入负反馈的一般原则：
输出端
输入端
引电压负反馈

## Slide 68: 11.3-6 运算放大器 的运用及注意事项
11.3.1 反 相 比 例 电 路
11.3.2 加 法 运 算 电 路
11.3.3 减 法 运 算 电 路
11.4.2 电压比较器
11.6 注意问题

## Slide 69: 11.3.1 比例运算
1. 反相比例运算
（1）电路组成
以后如不加说明，输入、输出的另一端均为地()。
if
i1
i–
i+
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

∵要求静态时u+、 u- 对地电阻相同，
∴平衡电阻 R2 = R1 // RF

## Slide 70: 11.3.1 比例运算
（1）电路组成
（2）电压放大倍数
∵ 虚短 ∴ u– = u+ = 0，称反相输入端“虚地”— 反相输入的重要特点
∵ 虚断，i+= i– = 0 ，
if
i1
i–
i+
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

∴ i1  if

## Slide 71: 11.3.1 比例运算
1. 反相比例运算
（2）电压放大倍数
∵ 虚断，i+= i– = 0 ，
if
i1
i–
i+
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

∴ i1  if

## Slide 72
结论：
① Auf为负值，即 uo与 ui 极性相反。∵ ui 加
在反相输入端。
② Auf 只与外部电阻 R1、RF 有关，与运放本
身参数无关。
③ | Auf | 可大于 1，也可等于 1 或小于 1 。
④ ∵ u- = u+ = 0 ， ∴ 反相输入端“虚地”。
所以运放的输入端的共模输入电压极小，对共模抑制比要求较低

## Slide 73
例1：电路如下图所示，已知 R1= 10 k ，RF = 50 k 。
求：1. Auf 、R2 ；
2. 若 R1不变,要求Auf为 – 10,则RF 、R2 应为 多少？
解：1. Auf = – RF  R1
= –50  10 = –5
R2 = R1  RF
=10 50  10+50
= 8.3 k
2. ∵ Auf = – RF  R1，R1 = – RF  10 = – 10
∴ RF = Auf  R1 = 10  10 = 100 k
R2 = 10  100  10 +100 = 9. 1 k
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–


## Slide 74
2. 同相比例运算
（1）电路组成
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

∵要求静态时u+、 u- 对地电阻相同，
∴平衡电阻 R2 = R1 // RF
u+
u–

## Slide 75
2. 同相比例运算
∵ 虚短，∴ u+ = ui
（1）电路组成
（2）电压放大倍数
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

∵ 虚断 ，∴ i+= i– = 0 ，
u+
u–
反相输入端不“虚地”
u- = u+

## Slide 76
结论：
① Auf 为正值，即 uo与 ui 极性相同。∵ ui 加
在同相输入端。
② Auf只与外部电阻 R1、RF 有关，与运放本
身参数无关。
③ Auf ≥ 1 ，不能小于 1 。
④ u- = u+ ≠ 0 ，反相输入端不存在“虚地”现象。

## Slide 77
当 R1=  或 RF = 0 时，
uo = ui ， Auf = 1，称电压跟随器。
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

由运放构成的电压跟随器 输入电阻高、输出
电阻低， 其跟随性能比射极输出器更好。
uo
ui
+
+
–
–
+
+

–


## Slide 78
uo
ui
+
+
–
–
+
+

–

上图是一电压跟随器，电源经两个电阻分压后加在电压跟随器的输入端，当负载RL变化时，其两端电压 uo不会随之变化。
uo
+
–
+
+

–

15k
RL
15k
+15V
7. 5k
例：
电压跟随器

## Slide 79
解：
例1：两级运算电路中R1=50k，RF=100k。若输入信号ui=1V，求输出电压uo
uo1
ui
+
–
+
+

–

uo
RF
R2
R1
+
–
+
+

–

R

## Slide 80
总结:
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

R2 = R1 // RF
R2 = R1 // RF

## Slide 81
总结:
比例运算是最基本的运算电路，是其他各种运算的基础，例如求和、积分、微分等都是在比例电路的基础上，加以扩展和演变得到的
uo
ui
+
+
–
–
+
+

–


## Slide 82: 11.3.2 加法运算电路
1. 反相加法运算电路
∵ 虚短 u- = u+= 0
平衡电阻：
R2= Ri1 // Ri2 // RF
ii1
ii2
if
ui1
uo
RF
ui2
Ri1
Ri2
+
+

–

R2
+
–
∵ 虚断，i– = 0
∴ ii1+ ii2 = if
)
(
2
2
F
1
1
F
i
i
i
i
o
u
R
R
u
R
R
u
+
-
=

## Slide 83: 11.3.2 加法运算电路
1. 反相加法运算电路
ii1
ii2
if
ui1
uo
RF
ui2
Ri1
Ri2
+
+

–

R2
+
–
)
(
2
2
F
1
1
F
i
i
i
i
o
u
R
R
u
R
R
u
+
-
=
思考：如何利用放大器完成平均值的计算？

## Slide 84: 11.3.2 加法运算电路
例1 电路如图，已知ui1到ui4分别为1V、2V、3V、4V，R1到R4电阻值为100KΩ,输出为各输入的平均值，求反馈电阻值及输出电压。
ui1
uo
RF
ui2
R1
R2
+
+

–

R2
+
–
R4
R3
ui3
ui4
解：

## Slide 85
当改变某一路输入电阻时，对其它路无影响；
反相加法运算电路的特点：
ui2
uo
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R2
+
–

## Slide 86: 11.3.3 减法运算电路
由虚断可得：
由虚短可得：
常用做测量
放大电路
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–

## Slide 87: 11.3.3 减法运算电路
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
如果取 R1 = R2 ，R3 = RF
如 R1 = R2 = R3 = RF
R2 // R3 = R1 // RF
输出与两个输入信号的差值成正比。

## Slide 88
例1：R1=R2=RF1=3R，R3=R，R4=R5=R6=RF2=R
uo
RF2
R6
R5
+
+

–

R4
+
–
ui1
uo1
RF1
ui2
R1
R2
+
+

–

R3
A1
ui3
ui1=0.2V，ui2=-0.4，ui3=-0.6V，求输出电压u0
解：

## Slide 89
11.4.2 电压比较器
功能：
电压比较器用来比较输入信号与参考电压的大小。当两者幅度相等时输出电压产生跃变，由高电平变成低电平，或者由低电平变成高电平。由此来判断输入信号的大小和极性。
用途：
数模转换、数字仪表、自动控制和自动检测等技术领域，以及波形产生及变换等场合 。

## Slide 90
理想运放工作在非线性区的特点：
① 输出只有两种可能 +Uo (sat) 或–Uo (sat)
当 u+> u－ 时， uo = +Uo (sat)
u+< u－ 时， uo = – Uo (sat)
不存在 “虚短”现象
② i+= i－  0 仍存在“虚断”现象
电压传输特性
u+– u–
uo
-Uo(sat)
+Uo(sat)
饱和区

## Slide 91
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
运放处于开环状态
1. 基本电压比较器
ui
uo
o
UR
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
当 u+>u– 时，uo= +Uo (sat)
u+<u– 时，uo= –Uo (sat)
u+>u– ， 即UR>ui 时，uo = +Uo (sat)
u+<u– ， 即UR<ui 时，uo = – Uo (sat)

## Slide 92
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
1. 基本电压比较器
可见，在 ui =UR 处输出电压 uo 发生跃变。
ui
uo
o
UR
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
阈值电压（门限电平）：输出跃变所对应的输入电压。

## Slide 93
ui
t
o
UR
o
uo
t
+Uo (sat)
–Uo (sat)
t1
t2
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
o
UR
1. 基本电压比较器
u+>u– ,即UR>ui 时，uo = +Uo (sat)
u+<u– 即UR<ui 时，uo = – Uo (sat)

## Slide 94
ui >UR，uo=+ Uo (sat)
ui <UR，uo= –Uo (sat)
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
ui
uo
UR
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
o
UR
输入信号接在反相端
输入信号接在同相端
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
o
UR

## Slide 95
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
ui
uo
UR
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
o
uo
t
+Uo(sat)
–Uo(sat)
ui
t
o
UR
t1
t2
o
t
+Uo(sat)
–Uo(sat)
uo
输入信号接在反相端
输入信号接在同相端

## Slide 96
集成运放按技术指标分为：通用型 和特殊型 。
通用型开环增益可达100dB，基本能兼顾各方面的要求，在实际应用时优先选用。如uA741、LM324、5G24等。
1.运放的选择：
通常根据设计要求选择具有相应指标的芯片,包括信号源的性质、负载的性质、精度要求、 环境条件四方面要求。
11.6 使用运算放大器应注意的几个问题

## Slide 97
(1)集成运放的管脚： 常见封装形式多为双列直插式封装：8、10、12、14、16管脚等。使用注意查阅手册、 辨认管脚，以便正确连线。
(2)粗测运放好坏： 接成电压跟随器形式进行器件检查。
(3)调零或调整偏置电压消除失调电压。
2. 使用注意事项：

## Slide 98
1．输入保护（防差模输入电压过大）
输入电压将
限制在二极
管的正向压
降以下
(4) 保护措施

## Slide 99
2．输出端保护
将两个稳压管
反向串联,
将输出电压限制在
一定的范围内

## Slide 100
用两个二极管
来保护,以护止
正、负电源接反.
3．电源保护

## Slide 101
4． 扩大输出电流
互补
对称
电路

## Slide 102
第11章 作业题
A 选择题： 11.2.4 11.3.2 11.3.3
B 基本题： 11.3.7