## Slide 1
第18章 直流稳压电源
（下）
电工技术与电子技术
中国矿业大学信电学院

## Slide 2: 第12章 直流稳压电源
12.2 滤波器
12.3 直流稳压电源
12.1 整流电路

## Slide 3: 第12章 直流稳压电源
要 求：
理解单相整流电路和滤波电路的工作原理掌握参数的计算;
2. 了解稳压管稳压电路和串联型稳压电路的工作
原理;
3. 了解集成稳压电路的性能及应用。

## Slide 4: 第12章 直流稳压电源
小功率直流稳压电源的组成
功能：把交流电压变成稳定的大小合适 的直流电压
u4
uo
u3
u2
u1
交流电源
负载
变压
整流
滤波
稳压

## Slide 5
滤波
整流
稳压
交流
电源
负载
O
t
u
O
t
u
O
t
u
O
t
u
O
t
u
变压
图中各环节的功能如下：
整流变压器：将交流电源电压变换为符合整流需要的电压。
整流电路：将交流电压变换为单向脉动电压。
滤波器：减小整流电压的脉动程度。
稳压环节：在交流电源电压波动或负载变动时，使直流输
出电压稳定，成为符合整流需要的电压。

## Slide 6: 12.1 整流电路
整流电路的作用: 将交流电压转变为脉动的直流电压。
常见的整流电路：半波、全波、桥式和倍压整流；单相和三相整流等。
分析时可把二极管当作理想元件处理，二极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。
整流原理：利用二极管的单向导电性

## Slide 7: 12.1.1 单相半波整流电路
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，
二极管 D 导通；
3. 工作波形
1. 电路结构
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io
uo
uD
u
t
0
EDA

## Slide 8: 12.1.1 单相半波整流电路
2. 工作原理
3. 工作波形
u 负半周，Va< Vb，
二极管D 截止 。
1. 电路结构
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io
uo
uD
u
t
0
EDA

## Slide 9
4. 参数计算
1) 整流电压平均值 Uo
uo
其中U为变压器副边交流信号的有效值。

## Slide 10
4. 参数计算
1) 整流电压平均值 Uo
2) 整流电流平均值 Io
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io

## Slide 11
4. 参数计算
3) 流过每管电流平均值 ID
4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
uD
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io

## Slide 12
4. 参数计算
5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 13
4. 参数计算
5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 14
整流二极管的选择
平均电流 ID 与最高反向电压 UDRM 是选择整流二极管的主要依据。
选管时应满足：
IOM ID ， URWM  UDRM
一般还要根据实际情况留有余量。

## Slide 15
思考：要获得一个全波整流波形，电路应如何构造？
u
uo
t
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io
uo

## Slide 16: 12.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，二极管 D1、 D3 导通， D2、 D4 截止 。
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构

－
u
uo
uD
t
t
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–

－

## Slide 17: 12.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–
u 正半周，Va>Vb，二极
管 1、3 导通，2、4 截止 。
u 负半周，Va<Vb，二极
管 2、4 导通，1、3 截止 。
u
uo
uD
t
t
uD1uD3

－
EDA

－

## Slide 18
4. 参数计算
全波整流输出是半波整流时的2倍.
2) 整流电流平均值 Io
1) 整流电压平均值 Uo
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–

## Slide 19
4. 参数计算
3) 流过每管电流平均值 ID
4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
uD2uD4
uD
t
uD1uD3
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–

## Slide 20
4. 参数计算
5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 21
① 输出直流电压高；
② 脉动较小；
③ 电源变压器得到充分利用。
目前，半导体器件厂已将整流二极管封装在一起，制成单相及三相整流桥模块，这些模块只有输入交流和输出直流引线。减少接线，提高了可靠性，使用起来非常方便。
桥式整流电路的优点：
~
~
+
–

## Slide 22: 12.2 滤波器
交流电压经整流电路整流后输出的是脉动直流，其中既有直流成份又有交流成份。
滤波原理：滤波电路利用储能元件电容两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变的特性, 滤掉整流电路输出电压中的交流成份，保留其直流成份，达到平滑输出电压波形的目的。
方法：将电容与负载RL并联(或电感与负载RL串 联)。

## Slide 23: 12.2.1 电容滤波器 1. 电路结构
2. 工作原理
u >uc 时，二极管导通，电源在给负载RL供电的同时也给电容充电， uc 增加，uo= uc 。
u <uc 时，二极管截止，电容通过负载RL 放电，uc按指数规律下降， uo= uc 。
+
C
ic
i
–
+
+
–
a
D
uo
u
b
RL
io
= uc
uo
u
t
0
t
3. 工作波形
EDA

## Slide 24
4. 电容滤波电路的特点
(1)输出电压的脉动程度、平均值Uo与放电时间常数RLC有关。
RLC 越大  电容器放电越慢
uo
t
 输出电压的平均值Uo 越大
 波形越平滑。

## Slide 25
4. 电容滤波电路的特点
其中T —为 电源电压的周期
近似估算取： Uo = 1. 2 U ( 桥式、全波）
Uo = 1. 0 U （半波）
为了得到比较平直的输出电压

## Slide 26
4. 电容滤波电路的特点
当负载RL 开路时，UO ？
uo
u
t
0
t
+
C
ic
i
–
+
+
–
a
D
uo
u
b
RL

## Slide 27
(2) 外特性曲线
有电容滤波
1.4U
无电容滤波
0.45U
Uo
o
IO
结论
采用电容滤波时，输出电压受负载变化影响较大，即带负载能力较差。
因此电容滤波适合于要求输出电压较高、负载电流较小且负载变化较小的场合。

## Slide 28
(3) 流过二极管的瞬时电流很大
选管时一般取：
IOM =2 ID
RLC 越大ＵO 越高
iD
t
uo
t
O
O
D截止
IO 越大
整流二极管导通时
间越短
iD 的峰值电流越大

## Slide 29: 12.3 直流稳压电源
稳压电路（稳压器）是为电路或负载提供稳定的输出电压的一种电子设备。
稳压电路的输出电压大小基本上与电网电压、负载及环境温度的变化无关。理想的稳压器是输出阻抗为零的恒压源。实际上，它是内阻很小的电压源。其内阻越小，稳压性能越好。
稳压电路是整个电子系统的一个组成部分，也可以是一个独立的电子部件。

## Slide 30: 12.3.1 稳压管稳压电路
2. 工作原理
Uo = Uz IR = Io + Iz U0=UI - IRR
U
I
UZ
RL(Io) IR 
设UI一定，负载RL变化
Uo 基本不变 IR (IRR) 基本不变
限流调压
 Uo (Uz ) 
 IZ

1. 电路
稳压电路
+
–
UI
RL
+
C
Io
Uo
+
–
+
–
u
IR
R
Dz
Iz

## Slide 31: 12.3.1 稳压管稳压电路
2. 工作原理
U
I
UZ
UI UZ 
设负载RL一定， UI 变化
Uo 基本不变 IRR 
 IZ 
 IR 

1. 电路
+
–
UI
RL
+
C
Io
Uo
+
–
+
–
u
IR
R
Dz
Iz
Uo = Uz IR = Io + Iz U0=UI - IRR

## Slide 32: 3. 参数的选择
(1) UZ = Uo
(2) IZM= (1.5 ~ 3) IOM
(3) UI = (2 ~ 3) UO
(4)
为保证稳压
管安全工作
为保证稳压
管正常工作
适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。