## Slide 1: 第20章 门电路和组合逻辑电路
（下）
电工技术与电子技术
中国矿业大学信电学院
返回
后一页

## Slide 2: 第13章 门电路和组合逻辑电路
13.1 脉冲信号
13.2 基本门电路及其组合
13.3 逻辑代数
13.4 组合逻辑电路的分析与综合
前一页
后一页
返回
13.5 加法器

## Slide 3
1. 掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值
表和逻辑表达式。了解 TTL门电路、CMOS门
电路的特点。
3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路。
理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑
电路的工作原理和功能。
5. 学会数字集成电路的使用方法。
本章要求：
2. 会用逻辑代数的基本运算法则化简逻辑函数。
前一页
后一页
返回

## Slide 4: 13.1 脉冲信号
模拟信号：在时间上和数值上都是连续变化的
信号。
模拟信号
数字信号
电子电路中的信号
t
1. 模拟信号
正弦波信号
三角波信号
t
前一页
后一页
返回

## Slide 5
处理模拟信号的电路称为模拟电路。如整流电路、放大电路等，注重研究的是输入和输出信号间的大小及相位关系。
在模拟电路中，晶体管三极管通常工作在放大区。
前一页
后一页
返回
1. 模拟信号
举例：如温度传感器测量温度时，输出的电流或
电压信号就属于模拟信号。
举例：敲击钢琴键的力度和速度是模拟量，甚至
琴弦发出的颤音也是模拟量--正弦振荡。

## Slide 6
2.脉冲信号
是一种跃变信号，在时间上和数值上都是离散的信号。
前一页
后一页
返回
举例：如产品自动装箱控制系统中，在包装箱传送带中间装一个光电传感器，当包装箱到位时，光电传感器就发出一个脉冲，用来对产品计数。显然这个脉冲信号在时间和数值上是不连续的，是一个数字信号。

## Slide 7
矩形波
t
尖顶波
t
前一页
后一页
返回
2.脉冲信号
是一种跃变信号，在时间上和数值上都是离散的信号。

## Slide 8: 脉冲信号的部分参数：
A
0.9A
0.5A
0.1A
tp
tr
tf
T
实际的矩形波
脉冲幅度 A
脉冲上升沿 tr
脉冲周期 T
脉冲下降沿 tf
脉冲宽度 tp
前一页
后一页
返回

## Slide 9
处理数字信号的电路称为数字电路，它注重研究的是输入、输出信号之间的逻辑关系。
在数字电路中，晶体管一般工作在截止区和饱和区，起开关的作用。
前一页
后一页
返回

## Slide 10
前一页
后一页
返回
举例：模数转换—音频的录制
CD录制器
(A-D转换器)
CD播放器
(D-A转换)
音频放大器
(模拟量)
模拟声音到数字量的转化过程及其逆过程

## Slide 11
二极管的开关特性
R
D
K
R
。
。
导通
截止
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
3V
0V
K
R
前一页
后一页
返回
13.2 基本门电路及其组合

## Slide 12
三极管的开关特性
C
饱和
截止
3V
0V
uo  0
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
uo  UCC
+UCC
ui
RB
RC
uo
T
uo
+UCC
RC
E
uo
+UCC
RC
E
前一页
后一页
返回

## Slide 13
三极管的开关特性
C
uo  0
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
uo  UCC
uo
+UCC
RC
E
uo
+UCC
RC
E
前一页
后一页
返回
3V
0V
+UCC
ui
RB
RC
uo
T
3V
ui
uo

## Slide 14
电路的开关
前一页
后一页
返回
1 手动开关或机电式继电器，建立或断开两根导线的连接。
2 另一种切换数字电平的方法利用二极管和晶体管等半
导体器件
比较：
1 机电式继电器、半导体开关是用电压代替手动控制。
2 继电器接电源端与输出端之间是完全绝缘的，这是
半导体开关所不具备的。
3 继电器触电的额定电流比半导体开关的额定电流高
很多。
4 继电器的开关切换时间为几毫秒，半导体开关只需
几微秒。

## Slide 15: 13.2.1 逻辑门电路的基本概念
逻辑门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。
所谓门就是一种开关，它能按照一定的条件去控制信号的通过或不通过。
门电路的输入和输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系)，所以门电路又称为逻辑门电路。
基本逻辑关系为“与”、“或”、“非”三种。
前一页
后一页
返回

## Slide 16: 13.2.1 逻辑门电路的基本概念
门电路主要有：与门、或门、与非门、或非门、异或门等。
前一页
后一页
返回
门电路它的输入和输出信号都是用电位（或称电平）的高低表示的。
高电平和低电平都不是一个固定的数值，而是有一定的变化范围。
逻辑电路只有两种相反的工作状态，分别用1和0来表示

## Slide 17: 13.2.1 逻辑门电路的基本概念
前一页
后一页
返回
若规定高电平为“1”，低电平为“0”则称为正逻辑。反之则称为负逻辑。若无特殊说明，均采用正逻辑。
1
Ucc
高电平
产品规范值:VOH≥2.4V
典型值: VOH＝3.5V
标准最小高电平: VOH=VSH=2.4V

## Slide 18: 13.2.1 逻辑门电路的基本概念
前一页
后一页
返回
0
0V
低电平
产品规范值:VOL≤0.4V
典 型 值: VOL＝0.2V
标准最大低平: VOL=VSL=0.4V
0V
0.4V
2.4V
5V
0
1

## Slide 19
（1） 与逻辑
定义：“与”逻辑关系是指当决定某事件的条件全部具备时，该事件才发生。
前一页
后一页
返回
例1：打开有两把锁的自行车。
例2：打开有两个串联开关的灯。
例3：楼道里自动感应灯。
举例：

## Slide 20
设：开关断开、灯不亮用逻辑 “0”表示，开关闭合、灯亮用逻辑“1”表示。
逻辑表达式： F = A • B
（1）与逻辑
B
灯
。
220V
。
A
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
F
状态表
前一页
后一页
返回
状态表（真值表）：全部输入条件的所有组合
与输出的关系。

## Slide 21
（1）与逻辑
前一页
后一页
返回
状态表（真值表）：全部输入条件的所有组合
与输出的关系。
说明：1 是描述逻辑函数功能的最底层的工具。
2 先结构后内容，输入部分从0到1，递增顺序全部排列，以防漏状态。
3 真值表是想出来的，不是算出来的。
例如 F = A • B
整体分析：想清楚所有使输出为0的输入可能，剩下的组合就一定使输出为1。

## Slide 22
逻辑表达式： F = A • B
（1） 与逻辑（EDA 7408）
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
F
前一页
后一页
返回
逻辑代数中“与”逻辑关系用“与”运算描述。“与”运算又称逻辑乘，其运算符为“”。两变量的“与”运算可表示为：
简写为： F = AB
读作：F 等于A与B。
注意：列真值表时，如果不采用二进制计数方式来列写，就可
能遗漏某些输入组合

## Slide 23
（2） 或逻辑
“或”逻辑关系是指当决定某事件的条件之一具备时，该事件就发生。
逻辑表达式： Y = A + B
。
。
+
U
–
A
B
Y
0
0
0
1
1
1
0
1
状态表
0
1
1
1
A
B
Y
前一页
后一页
返回

## Slide 24
前一页
后一页
返回
逻辑代数中“或”逻辑关系用“或”运算描述。“或”运算又称逻辑加，其运算符为“＋”。两变量的“或”运算可表示为：
F＝A＋B
读作：F 等于 A 或 B
（2） 或逻辑
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
A
B
Y

## Slide 25
（3）非逻辑关系
“非”逻辑关系是否定或相反的意思。
。
A
Y
+
U
–
R
。
逻辑表达式：Y=A
状态表
1
0
1
A
Y
0
前一页
后一页
返回

## Slide 26
前一页
后一页
返回
“非”逻辑用“非”运算描述。“非”运算又称求反运算，运算符为“－”， “非”运算可表示为：
F=A
读作 “F等于A非” ，意思是若A＝0，则F为1；反之，若A=1, 则F为0。
（3）非逻辑关系

## Slide 27
13.2.2 分立元件逻辑门电路
门电路是用以实现逻辑关系的电子电路，与我们所讲过的基本逻辑关系相对应。
门电路主要有：与门、或门、与非门、或非门、异或门等。
前一页
后一页
返回

## Slide 28
1.二极管与门电路
0V
0V
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
Y
输 入
输出
0V
3V
3V
3V
状态表
电路
工作原理
输入A、B全为高电平“1”，输出 Y 为“1”。
输入A、B不全为“1”，输出 Y 为“0”。
.
+U
12V
R
D1
D2
A
B
Y
调转
前一页
后一页
返回
13.2.2 分立元件逻辑门电路

## Slide 29
1. 二极管与门电路
&
A
B
Y
逻辑符号：
状态表
A
B
Y
输 入
输出
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
Y=A B
.
逻辑表达式：
逻辑关系：
“与”逻辑
即：有“0”出“0”
全“1”出“1”
前一页
后一页
返回
AB
F

## Slide 30
逻辑符号说明：
&
A
B
Y
逻辑符号：
前一页
后一页
返回
AB
F
矩形轮廓符号是美国国家标准学会和电器和电子工程师协会于1984年制定，以轮廓中各种代号表示逻辑功能
随着现代大规模逻辑器件PLD的出现，矩形轮廓符号来表述这种结构复杂的PLD器件，存在书写不便的缺陷。

## Slide 31
&
A
B
Y
前一页
后一页
返回
A
B
F
1991年ANSI和IEEE对标准进行了补充和修订，增加了一组特定外形符号如上右图。
逻辑符号说明：
这两种符号都允许使用，在MAX+plus、Multisim等EDA开发软件中用的特定外形符号。
这两种符号也都被国际电工委员会(IEC)接受为国际标准，并给定国际标准编号。

## Slide 32
1. 二极管与门电路
&
报警启动按钮on
银行门被打开
防盗警铃
Y=A B
.
逻辑表达式：
即：有“0”出“0”，全“1”出“1”
前一页
后一页
返回
举例：银行夜间的防盗系统

## Slide 33
2 二极管或门电路
0V
0V
.
－U
R
D1
D2
A
B
。
。
。
。
Y
0V
3V
电路
工作原理
输入端有一为高电平“1”，输出Y 为“1”。
输入A、B全为低电平“0”，输出Y 为“0”。
状态表
A
B
Y
输 入
输出
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
3V
3V
前一页
后一页
返回

## Slide 34
2 二极管或门电路
Y=A+B
逻辑表达式：
即：有“1”出“1”
全“0”出“0”
状态表
A
B
Y
输 入
输出
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
前一页
后一页
返回
逻辑符号：
>1
A
B
Y
A
B
F

## Slide 35: 3 三极管非门电路
+UCC
-UBB
A
RK
RB
RC
Y
T
1
0
截止
饱和
逻辑符号
1
A
Y
。
逻辑表达式：Y=A
“0”
1
状态表
输入
输出
A
Y
0
“1”
“1”
前一页
后一页
“0”
返回
F
A

## Slide 36
1. 与非门电路（EDA7400）
有“0”出“1”
全“1”出“0”
1
1
1
0
逻辑式：
Y A • B
“与”门
A
B
&
“与非”门
A
B
&
Y
Y
1
“非”门
前一页
后一页
返回
13.2.3基本门电路的组合
输 入
输 出
A
0
0
1
1
B
0
0
1
Y
1
“与非”逻辑状态表

## Slide 37
前一页
后一页
返回
集成与非门
14
2
1
13
12
11
10
9
8
3
6
7
5
4
Ucc
GND
&
&
&
&

## Slide 38
前一页
后一页
返回
集成与非门

## Slide 39
Y
。
1
“非”门
。
“或非”门
A
B
1
。
。
Y
逻辑式：
Y A + B
输 入
输 出
A
0
0
1
1
B
0
0
1
Y
0
0
1
0
1
“或非”逻辑状态表
2.或非门电路
有“1”出“0”
全“0”出“1”
A
B
1
。
“或”门
。
前一页
后一页
返回

## Slide 40
前一页
后一页
返回
把单级门电路级联起来,构成复合门,如:与非门、或非门等。
A
B
Y
Y
A
B
或非门
Y
1
A
B
与非门
Y
&
A
B
异或门
Y
=1
A
B
Y
A
B

## Slide 41
有“0”出“0”，全“1”出“1”
例1：根据输入波形画出输出波形
Y2
A
B
Y1
&
A
B
F1
A
B
Y2
>1
前一页
后一页
返回
有“1”出“1”，全“0”出“0”。

## Slide 42
1.“与”门电路
即：有“0”出“0”，
全“1”出“1”
真值表
A
B
Y
输 入
输出
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
Y=A B
.
逻辑表达式：
逻辑门电路总结
&
A
B
Y
逻辑符号：
前一页
后一页
返回

## Slide 43
2. “或” 门电路
Y=A+B
逻辑表达式：
即：有“1”出“1”，
全“0”出“0”
逻辑符号：
>1
A
B
Y
3. “非” 门电路
逻辑表达式：Y=A
逻辑符号
1
A
Y
前一页
后一页
返回

## Slide 44
有“0”出“1”
全“1”出“0”
4 “与非”门
逻辑式：
Y=A•B
逻辑符号：
&
A
B
Y
有“1”出“0”
全“0”出“1”
5 “或非”门
逻辑式：
Y=A+B
“或非”门
>1
A
B
Y
前一页
后一页
返回

## Slide 45
(三极管—三极管逻辑门电路)
前一页
后一页
返回
根据内部使用半导体器件类型的不同，数字集成电路可以分为TTL集成电路和CMOS集成电路，对应的集成逻辑门包括TTL集成逻辑门和CMOS集成逻辑门。

## Slide 46
比较：
TTL电路存在一个严重的缺陷，功耗大，不适合制造大规模、超大规模集成电路，而只适用于实现小规模、中规模集成电路。
前一页
后一页
返回
CMOS电路功耗非常低，制成的芯片工作时产生的热量少，性能稳定。 CMOS逐渐成为主流产品。

## Slide 47
13.3 逻辑代数
逻辑代数（又称布尔代数），它是分析和设计逻辑电路的数学工具。虽然它和普通代数一样也用字母表示变量，但变量的取值只有“0”，“1”两种，分别称为逻辑“0”和逻辑“1”。这里“0”和“1”并不表示数量的大小，而是表示两种相互对立的逻辑状态。
逻辑代数所表示的是逻辑关系，而不是数量关系。这是它与普通代数的本质区别。
前一页
后一页
返回

## Slide 48
1. 常量与变量的关系
还原律
A=A
A+A=A
重叠律
A A=A
.
互补律
A+A =1
A A = 0
.
0-1律
A+1=1
A 0 = 0
.
自等律
A+0 =A
A 1=A
.
13.3.1 逻辑代数运算法则
前一页
后一页
返回

## Slide 49
13.3.1 逻辑代数运算法则
2. 逻辑代数的基本运算法则
交换律
A+B =B+A
A B = B A
.
.
分配律
A (B+C) =A B+A C
.
.
.
A+(B C)=(A+B) (A+C)
.
.
普通代数
不适用！
结合律
(A+B)+C=A+(B+C)
(A B) C = A (B C)
.
.
.
.
前一页
后一页
返回

## Slide 50
A+1=1
A A=A
.
证:
(A+B) (A+C)
.
前一页
后一页
返回
分配律:
A+(B C)=(A+B) (A+C)
.
.

## Slide 51
A
B
B
A
A+B
A B
.
A B
.
A+B
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
A B=A+B
反演律
A+B=A B
.
.
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
列真值表证明：
前一页
后一页
返回

## Slide 52
吸收律
(1) A+AB = A
(2) A(A+B) = A
对偶式
对偶关系： 将某逻辑表达式中的与( • )换成或 (+)，或(+)换成与( • )，得到一个新的逻辑表达式，即为原逻辑式的对偶式。若原逻辑恒等式成立，则其对偶式也成立。
(3) A(A+B) = AB
(4) A+AB = A+B
返回
前一页
后一页
返回

## Slide 53
吸收律
证明：
例如：
(4) A+AB = A+B
A+AB = A
被吸收
返回
(5) AB+AB = A
(6) (A+B) (A+B) = A
.
前一页
后一页
返回

## Slide 54
13.3.2 逻辑函数的表示方法
表示方法
逻辑式
逻辑状态表
逻辑图
卡诺图
举例说明这四种表示方法。
例：有一T形走廊，在相会处有一路灯，在进入走廊的A、B、C三地各有控制开关，都能独立进行控制。任意闭合一个开关，灯亮；任意闭合两个开关，灯灭；三个开关同时闭合，灯亮。设A、B、C代表三个开关（输入变量）；Y代表灯（输出变量）。

## Slide 55
1. 列逻辑状态表
设：开关闭合其状态为“1”，断开为“0”
灯亮状态为“1”，灯灭为“0”
把输入、输出变量的逻辑状态（“1”或“0”）以表格形式来表示逻辑函数。
三输入变量有八种组合状态
n 输入变量有2n种组合状态
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
A B C Y
0
1
1
0
1
0
0
1

## Slide 56
2. 逻辑式
取 Y = “1”
用与、或、非等运算来表达逻辑函数的表达式。
由逻辑状态表写出逻辑式
一种组合中，输入变量之间是“与”关系，
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
若输入变量为“0”则取其反变量(如 A )。
若输入变量为“1”，则取输入变量本身(如 A )；
取 Y=“1”( 或Y=“0” ) 列逻辑式

## Slide 57
2. 逻辑式
反之，也可由逻辑式列出状态表。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
各组合之间
是“或”关系

## Slide 58
3. 逻辑图
Y
C
B
A
&
&
&
&
&
&
&
>1
C
B
A