## Slide 2: 第 3 章 磁路与变压器
3.1 磁路及其分析方法
3.2 交流铁心线圈电路
3.3 变压器
3.4 电磁铁

## Slide 3: 3.1 磁路及其分析方法
3.1.1 磁场的基本物理量
(1) 磁感应强度 B ——矢量 单位：T
均匀磁场 —— 磁场内各点的 B 大小相等，方向相同。
(2) 磁通  ——标量 单位：Wb
对于均匀磁场  = B · S
(3) 磁导率  真空磁导率 0 = 4  10 –7 H/m (亨/米)
相对磁导率 r = /0 对于铁磁材料 r = 102 105
(4) 磁场强度 H ——矢量 定义 H = B/
单位：A/m (安/米)

## Slide 4: 3.1.2 磁性材料的磁性能
(1) 高导磁性 在外磁场的作用下，磁性物质被强烈
磁化而呈现出很强的磁性。
Hm
–Hm
Br
–HC
B
H
(2) 磁滞性 B 的变化落后于 H。
剩磁
矫顽力

## Slide 5
(3) 磁饱和性 H 增加，B 增加很小的现象。
Hm
–Hm
Br
HC
B
H
B - H
 - H
b
c
B
H

a
a、c 段  值大、过 c 点出现饱和
3.1.2 磁性材料的磁性能

## Slide 6: 3.1.3 磁路的分析方法
磁路是研究局限于一定范围内的磁场问题。磁路与电路一样，也是电工学课程所研究的基本对象。
I
 主磁通
 漏磁通
铁心
线圈
磁路：磁通相对集中通过的路径。

## Slide 7
(1) 磁通连续性原理
通过任意闭合面的磁通量  总为 0。即穿入闭合面的磁感线，必同时穿出该闭合面。
(2) 安培环路定律
I1
I2
I3
磁场强度沿任意闭合路径的线积分，等于穿过该闭合路径所包围的电流的代数和。
3.1.3 磁路的分析方法

## Slide 8
(3) 磁路的欧姆定律
l
N
u
i
–
+
根据
得 H l = N I
磁通势：F = N I (单位：安)
磁压降： H l
磁路欧姆定律：
磁路为不同材料组成时
磁路磁阻：Rm

## Slide 9: 3.2 交流铁心线圈电路
3.2.1 感应电动势与磁通的关系


N
u
i
e
e
–
–
+
–
+
+
设：  = msint
e = –Nmcost = Emsin(t – 90)
Em = Nm = 2f Nm = 2f NBmS
感应电动势的有效值：

## Slide 10
3.2.2 外加电压与磁通的关系


N
u
i
e
e
–
–
+
–
+
+
u→
Fm = iN →
uR = iR
 (主磁通) →
(漏磁通) →
由 KVL： u = iR – e – e
因为 R 和 e 很小
所以 u  – e
U 的有效值
U  E = 4.44 f Nm
U = 4.44 f NBmS

## Slide 11
3.2.3 功率损耗


N
i
e
–
+
u
–
+
e
–
+
(1) 磁滞损耗
铁心反复磁化时所消耗的功率。
(2) 涡流损耗
 在铁心中产生的感应电流而引起的损耗。
(3) 铁心损耗
铁心损耗 = 磁滞损耗 + 涡流损耗
(4) 铜损耗
线圈电阻产生的损耗
PCu = I2R

## Slide 12: 3.3 变压器
3.3.1 变压器的工作原理
(1) 变压器的分类
按用途分：电力变压器，特种用途变压器。
按相数分：单相、三相和多相变压器。
按绕组数分：双绕组、多绕组及自耦变压器。
(2) 变压器的结构
变压器铁心：硅钢片叠压而成。
变压器绕组：高强度漆包线绕制而成。
其他部件：油箱、冷却装置、保护装置等。

## Slide 13
变压器铁心：硅钢片叠压而成。
变压器绕组：高强度漆包线绕制而成。
其他部件：油箱、冷却装置、保护装置等。
铁心
线圈
壳式变压器
心式变压器
铁心
线圈
(2) 变压器的结构

## Slide 14

1
N1
i1
一次绕组
二次绕组
(3) 变压器的工作原理
u1
–
+
e1
–
+
e1
–
+
N2
e2
u20
S
ZL
i2
–
+
+
–
变压器符号
U1
U2
u1
u2

## Slide 15
u1 →
i1( i1N1)
1→ e1
 →e1
i2 (i2N2 )
→  2→ e2
e2
S
|Z|
1
N1
N2

i1
e2
u2
e1
u1
e1
2
i2
–
+
+
–
–
+
+
–
+
–
e2
+
–
(3) 变压器的工作原理

## Slide 16
1
N1
N2

•
•
I0
•
E2
•
U20
•
E1
•
U1
•
E1
•
–
+
–
–
+
+
+
–
电压变换
变压器空载：
E1 = 4.44 f N1m
E2 = 4.44 f N2m
结论
U1
U20
—– = –— = K
N1
N2
— 变比

## Slide 17
电流变换
S
ZL
N1
N2

•
•
I1
E2
•
U2
•
E1
•
U1
•
E1
•
•
I2
+
–
+
–
E2
•
+
–
+
–
+
–
+
–
+
N1I1= N2 I2
•
( I0 小)
结论
产生主磁通  的磁通势
有效值
I0 = I1N (2.5  5)
变压器接负载：

## Slide 18
阻抗变换
•
I2
K
ZL
•
U2
•
U1
•
I1
Z0
E
•
+
–
–
+
+
–
结论
'
ZL
可利用变压器进行阻抗匹配

## Slide 19
(4) 变压器的铭牌数据
额定容量 SN
三相变压器
SN =   U1NI1N
=   U2NI2N
单相变压器
SN = U1NI1N = U2NI2N
额定电压 U1N 和 U2N
U2N 应比满载运行时的输出电压 U2 高出 5%  10%。
额定电流 I1N 和 I2N
允许通过的最大电流。
额定频率 fN

## Slide 20
[例 1] 有一台额定容量 50 kV · A、额定电压 3300/220 V 的变压器，高压绕组为 6000 匝，试求：(1)低压绕组匝数；(2)高压边\低压边额定电流；(3)当一次侧保持额定电压不变，二次侧达到额定电流，输出功率 9 kW， cos = 0.8 时的二次侧端电压 U2。
[解](1)
(2)
I2N=K I1N=
6000
400
×15.1 A = 226.5 A
(3) P = U2I2Ncos 
P
I2N cos
U2 =
39  103
227  0.8
=
V = 215 V

## Slide 21
•
I2
K
RL
•
U2
•
U1
•
I1
R0
E
•
+
–
+
–
+
–
[例 2] 如图所示，交流信号源 E = 120 V，内阻 R0 = 800 ，负载 RL = 8 。(1)当 RL 折算到一次侧的等效电阻 RL = R0 时，求变压器的匝数和信号源的输出功率；(2)当将负载直接与信号源连接时，信号源输出多大功率？
[解]
'
RL
(2)

## Slide 22: 3.3.2 变压器的外特性
cos = 0.8
cos = 1
0
U2
I2
外特性 U2 = f (I2)
电压变化率
U20 – U2
U20
U %=
100%
U20
I2N
•
I2
K
RL
•
U2
•
U1
•
I1
Ri
Us
•
+
–
+
–
+
–

## Slide 23: 3.3.3 变压器的损耗与效率
(1) 损耗 P = PCu+ PFe
铜损
铁损 PFe 与 Bm 有关
(2) 效率
 = (90  99)%

## Slide 24: 3.3.4 特殊变压器
U1
•
N1
N2
ZL
•
U2
+

+

•
U1
•
N1
N2
•
U2
ZL
I1
•
I2
•
I
+

+

(1) 自耦变压器

## Slide 25
(2) 电流互感器
N1
N2
负载
A
~
i1
i2
用来扩大测量交流电流的量程
注意：测量时二次绕组电路不允许开路。
3.3.4 特殊变压器

## Slide 26: 3.3.5 变压器绕组的极性
1
2
3
4
i
i
1
2
•
•
同名端
(1) 同名端
感应电动势的同极性端
+
+
–
–
e1
e2
1
2
3
4
•
•

## Slide 27
2 与 3 相连， 两个 1 的方向相同
u = – e1 – e1+ R1i + R1i
= – 2e1+ 2R1i
2 与 4 相连， 两个 1 的方向相反
u = –e1+ e1 + R1i + R1i = 2R1i
正确连接方法，u 加在 1、4 端
错误连接方法，u 加在 1、3 端
产生很大电流，不允许
(2) 绕组的连接
1
2
3
4
•
•
i
i
1
1
e1
e1
+
+
–
–
1
2
3
4
•
•
i
i
1
1
e1
e1
+
+
–
–

## Slide 28: 3.4 电磁铁
衔铁
铁心
铁心
线圈
线圈
衔铁
结构 ：线圈、铁心、衔铁
利用电磁力实现某一机械发生动作的电磁元件。

## Slide 29
3.4.1 直流电磁铁
→ F↑
B0↑
结论：吸力变大！
通入直流，无铁损，铁心用整块的铸钢、软钢。
(1) 电磁吸力
(2) 吸合前后的电磁吸力变化情况
对电流 U = IR U 不变时，I 不变
磁通势 Fm = IN = Um= Rm，也不变
吸合
前 Rm = Rm0 + Rm1
后 Rm= Rm1
所以在吸合后
↑
S 不变

## Slide 30
(1) 平均电磁吸力
铁心由硅钢片叠成；
有分磁环。
3.4.2 交流电磁铁
(2) 吸合前后的电磁吸力 — 不变
根据 U = 4.44 f N m
当 U，f，N 不变，m不变 →Bm 不变 → 吸力 F 不变。
磁通势 Fm = i N = Um= Rm
前 Rm = Rm0 + Rm1
后 Rm = Rm1
吸合
所以在吸合过程中，吸力不变， 励磁电流由大变小
大 → i N↑→ 有效值 I 大
小 → i N↓→ 有效值 I 小

## Slide 31
t
，F
F

1
铁心
电磁吸力
由于 1 与 2 之间出现了相位差，合成磁通所产生的电磁吸力就不会为零。
磁通为零，
吸力也为零
2
短路铜环
(3) 分磁环结构

## Slide 32
[例 1] 把一台 50 Hz、380 V 的交流电磁铁接在 50 Hz、220 V 的交流电源上，会出现什么问题？怎样解决？
[解] 根据
U  4.44 f N m
U  m   F 
吸力不足
减少 N
解决方法

## Slide 33
[例 2] 一台单相变压器，一次侧为两个绕组，额定电压均为 110 V，试问电源电压为 220 V 时，如何连接？电源电压为 110 V 时，如何连接？
[解] 电源电压为 220 V
电源电压为 110 V
1
2
3
4
•
•
1
2
3
4
•
•
+
u

1
2
3
4
•
•
+
u


## Slide 34
电磁铁应用一例
M
3~
抱闸
电磁铁
制动轮
弹簧

## Slide 35
M
3~
M
3~
抱闸
电磁铁
制动轮
弹簧
电磁铁应用一例