## Slide 1
（下）
电工技术与电子技术
中国矿业大学信电学院
返回

## Slide 2
第9章 半导体二极管和晶体管
9.3 半导体二极管
9.4 稳压二极管
9.5 双极型晶体管
9.2 PN结及其单向导电性
9.1 半导体的导电特性
9.6 光电二极管

## Slide 3
第9章 半导体二极管和晶体管
本章要求：
一、理解PN结的单向导电性，晶体管的电流分配和
电流放大作用；
二、了解二极管、稳压管和晶体管的基本构造、工
作原理和特性曲线，理解主要参数的意义；
三、会分析含有二极管的电路。

## Slide 4
学会用工程观点分析问题，就是根据实际情况，对器件的数学模型和电路的工作条件进行合理的近似，以便用简便的分析方法获得具有实际意义的结果。
对电路进行分析计算时，只要能满足技术指标，就不要过分追究精确的数值。
器件是非线性的、特性有分散性、RC 的值有误差、工程上允许一定的误差、采用合理估算的方法。
对于元器件，重点放在特性、参数、技术指标和正确使用方法，不要过分追究其内部机理。讨论器件的目的在于应用。

## Slide 5
9.1 半导体的导电特性
半导体的导电特性：
(可做成温度敏感元件，如热敏电阻)
掺杂性：往纯净的半导体中掺入某些杂质，导电
能力明显改变。
光敏性：当受到光照时，导电能力明显变化。
(可做成各种光敏元件，如光敏电阻、光敏二极管、 光敏晶体管等)。
热敏性： 当环境温度升高时，导电能力显著增强。
(可做成各种不同用途的半导体器件，如二极管、晶体管和晶闸管等）。

## Slide 6
光敏电阻
(1) 光控大门装置
1、光敏电阻的外形及符号
2、光敏电阻应用

## Slide 7
光敏电阻
2、光敏电阻应用
(2)天明报知装置
蜂鸣器。蜂鸣器内装有发声电路，外边有两极引线，一根负极，一根正极。使用时正极接电池正极，负极接电池负极。当有电流通过时，能发出悦耳的蜂鸣声。
早晨天明时，蜂鸣器就会自动发声。

## Slide 8
9.1.1 本征半导体
半导体材料的独特性能是由其内部的导电机理所决定的。
天然的硅和锗是不能制作成半导体器件的。它们必须经过高度提纯，形成晶格结构完全对称的本征半导体。
目前用的最多的半导体是锗Ge和硅Si，它们的共同特征是四价元素，即每个原子最外层电子数为4个。

## Slide 9
9.1.1 本征半导体
完全纯净的、具有晶体结构的半导体，称为本征半导体。
晶体中原子的排列方式
硅单晶中的共价健结构
共价健
共价键中的两个电子，称为价电子。
Si
Si
Si
Si
价电子
八电子稳定结构

## Slide 10
Si
Si
Si
Si
价电子
价电子在获得一定能量（温度升高或受光照）后，即可挣脱原子核的束缚，成为自由电子（带负电），同时共价键中留下一个空位，称为空穴（带正电）。
本征半导体的导电机理
本征半导体中，自由电子和空穴成对出现，数目相等。
空穴
自由电子
本征半导体在温度升高时产生电子-空穴对的现象称为本征激发。

## Slide 11
Si
Si
Si
Si
价电子
空穴
温度愈高，晶体中产生的自由电子便愈多。
自由电子
在外电场的作用下，空穴吸引相邻原子的价电子来填补，而在该原子中出现一个空穴，其结果相当于空穴的运动（相当于正电荷的移动）。
本征半导体的导电机理

## Slide 12
本征半导体的导电机理
当半导体两端加上外电压时，在半导体中将出 现两部分电流：
1）自由电子作定向运动 电子电流
2）价电子递补空穴 空穴电流
自由电子和空穴都称为载流子。
自由电子和空穴成对地产生的同时，又不断复合。在一定温度下，载流子的产生和复合达到动态平衡，半导体中载流子便维持一定的数目。

## Slide 13
本征半导体的导电机理
当半导体两端加上外电压时，在半导体中将出现两部分电流：
1）自由电子作定向运动 电子电流
2）价电子递补空穴 空穴电流
注意：
1. 本征半导体中载流子数目极少，其导电性能很差；
2. 温度愈高， 载流子的数目愈多，半导体的导电性能也就愈好。所以，温度对半导体器件性能影响很大。

## Slide 14
9.1.2 N型半导体和P型半导体
Si
Si
Si
Si
p+
多余电子
磷原子
在常温下即可变为自由电子
失去一个电子变为正离子
在本征半导体中掺入微量的杂质（某种元素）,形成杂质半导体。
在单晶硅中掺入五价元素的磷原子

## Slide 15
9.1.2 N型半导体和P型半导体
掺杂后自由电子数目大量增加，自由电子导电成为这种半导体的主要导电方式，称为电子半导体或N型半导体。
掺入五价元素
Si
Si
Si
Si
p+
在N 型半导体中自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子。

## Slide 16
9.1.2 N型半导体和P型半导体
Si
Si
Si
Si
B–
硼原子
接受一个电子变为负离子
空穴
在单晶硅中掺入三价元素的硼原子

## Slide 17
9.1.2 N型半导体和P型半导体
掺杂后空穴数目大量增加，空穴导电成为这种半导体的主要导电方式，称为空穴半导体或 P型半导体。
掺入三价元素
Si
Si
Si
Si
在 P 型半导体中空穴是多数载流子，自由电子是少数载流子。
B–
无论N型或P型半导体都是中性的，对外不显电性。

## Slide 18
1. 在杂质半导体中多子的数量与
（a. 掺杂浓度、b.温度）有关。
2. 在杂质半导体中少子的数量与
（a. 掺杂浓度、b.温度）有关。
3. 当温度升高时，少子的数量
（a. 减少、b. 不变、c. 增多）。
a
b
c
4. 在外加电压的作用下，P 型半导体中的电流
主要是 ，N 型半导体中的电流主要是 。
（a. 电子电流、b.空穴电流）
b
a

## Slide 19
本节小结：
半导体的特性
本征半导体和本征激发
杂质半导体
P型半导体和 N型半导体

## Slide 20: 9.2 PN结及其单向导电性
14.2.1 PN结的形成
P 型半导体
N 型半导体
取一块硅，一半用三价掺杂，一半用五价掺杂
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 21
9.2.1 PN结的形成
多子的扩散运动
内电场
少子的漂移运动
浓度差
P 型半导体
N 型半导体
内电场越强，漂移运动越强，而漂移使空间电荷区变薄。
扩散的结果使空间电荷区变宽。
扩散和漂移这一对相反的运动最终达到动态平衡，空间电荷区的厚度固定不变。
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
形成空间电荷区，
区内没有载流子，
又称耗尽层
空间电荷区也称 PN 结
动画

## Slide 22: 9.2.2 PN结的单向导电性
1. PN 结加正向电压（正向偏置）
PN 结变窄
P接正、N接负
外电场
IF
内电场被削弱，多子的扩散加强，形成较大的扩散电流。
PN 结加正向电压时，PN结变窄，正向电流较大，正向电阻较小，PN结处于导通状态。
内电场
P
N
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–

## Slide 23: 2. PN 结加反向电压（反向偏置）
PN 结变宽
外电场
内电场被加强，少子的漂移加强，由于少子数量很少，形成很小的反向电流。
IR
P接负、N接正
内电场
P
N
+
+
+
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
+
+
+
－
－
－
－
－
－
－
－
－
+
+
+
+
+
+
－
－
－
温度越高少子的数目越多，反向电流将随温度增加。
–
+
PN 结加反向电压时，PN结变宽，反向电流较小，反向电阻较大，PN结处于截止状态。

## Slide 24: 9.2.2 PN结的单向导电性
PN 结正向偏置，正向电流大，PN结处于低阻导通状态；
PN 结反向偏置，反向电流小，PN结处于高阻截止状态；

## Slide 25: 9.3 半导体二极管
P
N
金属触点和引线
P
N
阳极(A)
阴极(K)
Anode
Cathode

## Slide 26: 9.3 半导体二极管
分类：
按制造二极管的材料分，有硅二极管、锗二极管、砷化镓二极管等。
按工作频率分，有高频二极管低频二极管。
按功率分，大功率二极管和中低功率二极管等。
按功能分，普通二极管、稳压二极管、光电二极管、发光二极管等。

## Slide 27: 9.3 半导体二极管

## Slide 28: 9.3 半导体二极管
9.3.1 基本结构
(a) 点接触型
结面积小、结电容小、不能通过较大正向的电流，但工作高频性较高。用于制作高频检波和高频变频等电路，也可以作数字电路中的开关元件。
P型层
N型层
金属丝

## Slide 29: 9.3 半导体二极管
9.3.1 基本结构
(b)面接触型
结面积大、正向电流大、结电容大，工作频率低，用于工频大电流整流电路。
N型硅
P型合金结
铝合金球
金属丝

## Slide 30: 9.3 半导体二极管
9.3.1 基本结构
(c) 平面型
用于集成电路制作工艺中。PN结结面积可大可小，用于高频整流和开关电路中。
D
阳极
阴极

## Slide 31: 9.3 半导体二极管
二极管的结构示意图

## Slide 32
9.3.2 伏安特性
硅管0.5V,
锗管0.1V。
外加电压大于死区电压二极管才能导通。
特点：非线性
U
I
死区电压

## Slide 33
9.3.2 伏安特性
导通压降
正向特性
特点：非线性
硅0.6~0.8V,
锗0.2~0.3V。
U
I
P
N
–
+

## Slide 34
9.3.2 伏安特性
反向击穿
电压U(BR)
外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。
反向击穿特性
特点：非线性
U
I
P
N
+
–
反向电流
在一定电压
范围内保持
常数。

## Slide 35
由击穿机理可以分为雪崩击穿和齐纳击穿
P
N
–
+
反向击穿特性
雪崩击穿：在轻掺杂的PN结中，耗尽区很宽，当反向电压足够高时，内电场很强，少子漂移通过耗尽区时被加速，动能增大一定程度，少子会与中性原子的价电子碰撞，将其撞出共价键，产生电子-空穴对。新产生的电子、空穴被强电场加速后，又会撞出新的电子-空穴对，如此连锁反应，使反相电流急剧增加，出现击穿，称为雪崩击穿。

## Slide 36
由击穿机理可以分为雪崩击穿和齐纳击穿
P
N
–
+
反向击穿特性
齐纳击穿：在重掺杂的PN结中，耗尽区很窄，所以不大的反向电压就能在耗尽区形成很强的电场。当反向电压大到一定程度，强电场足已将耗尽区内中性原子的价电子直接拉出共价键，产生大量的电子-空穴对。使反相电流急剧增加，出现击穿，称为齐纳击穿或场致击穿。

## Slide 37
9.3.2 伏安特性
硅管0.5V,锗管0.1V。
反向击穿
电压U(BR)
导通压降
外加电压大于死区电压二极管才能导通。
外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。
正向特性
反向特性
硅0.6~0.8V,锗0.2~0.3V。
U
I
死区电压
P
N
+
–
P
N
–
+
反向电流
在一定电压
范围内保持
常数。

## Slide 38
由伏安特性可知：
P
N
二极管是一种非线性的元件。
根据分析手段及应用要求，器件电路模型会有所不同。
例如借助计算机辅助分析，则允许模型复杂，以保证分析结果尽可能精确；而在工程分析中，则力求模型简单、实用。以突出电路的功能及主要特性
二极管的单向导电性是其重要特性，一般看成开关。

## Slide 39
二极管的单向导电性

## Slide 40
9.3.3 主要参数
1. 最大整流电流 IOM
二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。
2. 反向工作峰值电压 URWM
是保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压，一般是二极管反向击穿电压U(BR)的一半或三分之一。二极管击穿后单向导电性被破坏，甚至过热而烧坏。

## Slide 41
9.3.3 主要参数
3. 反向峰值电流 IRM
指二极管加最高反向工作电压时的反向电流。反向电流大，说明管子的单向导电性差， IRM受温度的影响，温度越高反向电流越大。硅管的反向电流较小，锗管的反向电流较大，为硅管的几十到几百倍。

## Slide 42
总结：二极管的单向导电性
1. 二极管加正向电压（正向偏置，阳极接正、阴极接负 ）时， 二极管处于正向导通状态，二极管正向电阻较小，正向电流较大。
2. 二极管加反向电压（反向偏置，阳极接负、阴极接正 ）时， 二极管处于反向截止状态，二极管反向电阻较大，反向电流很小。
4. 外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。
3. 二极管的反向电流受温度的影响，温度愈高反向电流愈大。

## Slide 43: 二极管电路分析举例
定性分析：判断二极管的工作状态
导通截止
否则，正向管压降
硅0.6~0.7V锗0.2~0.3V
若二极管是理想的，正向导通时正向管压降为零，反向截止时二极管相当于断开。

## Slide 44: 二极管电路分析举例
定性分析：判断二极管的工作状态
导通截止
分析方法：将二极管断开，分析二极管两端电位的高低或所加电压UD的正负。
若 V阳 >V阴或 UD为正( 正向偏置 )，二极管导通
若 V阳 <V阴或 UD为负( 反向偏置 )，二极管截止
二极管的用途：整流、检波、限幅、箝位、开关、元件保护、温度补偿等。

## Slide 45
电路如图，求：UAB
V阳 =－6 V V阴 =－12 V
例1：
解：分析：取 B 点作参考点，断开二极管，分析二极 管阳极和阴极的电位。
D
6V
12V
3k
B
A
UAB
+
–

## Slide 46
解：V阳 =－6 V V阴 =－12 V
在这里，二极管起钳位作用。
V阳>V阴 二极管导通
若忽略管压降，二极管可看作短路，UAB =－ 6V
电路如图，求：UAB
例1：
D
6V
12V
3k
B
A
UAB
+
–
否则， UAB低于－6V一个管压降，为－6.3Ｖ或－6.7V

## Slide 47
解：两个管的阴极接在一起取B点作参考点，
断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。
V1阳 =－6 V，V2阳=0 V，
V1阴 = V2阴= －12 V
UD1 = 6V，UD2 =12V
例2:
电路如图，求UAB
B
D1
6V
12V
3k
A
D2
UAB
+
–

## Slide 48
∵ UD2 >UD1 ∴ D2 优先导通， D1截止。
若忽略管压降，二极管可看作短路，UAB = 0 V
D1承受反向电压为－6 V
流过 D2 的电流为
在这里，D2 起钳位作用，D1起隔离作用。
例2:
电路如图，求UAB
B
D1
6V
12V
3k
A
D2
UAB
+
–
解 V1阳 =－6 V，V2阳=0 V，
V1阴 = V2阴= －12 V
UD1 = 6V，UD2 =12V

## Slide 49
解：设DA 与DB为理想二极管，VA >VB , DA优先导通，
使得VY =3V。DA 起到箝位作用。
VB <VY , DB截止，
使得VB与VY隔离，DB 起到隔离作用。
例3:
电路如图，输入端VA=+3V，VB=0V，试求输出端Y的电位VY
A
DA
+3V
B
DB
0V
VY
-12V

## Slide 50
ui < 8V，二极管截止，可看作开路 uo = ui
已知：
二极管是理想的，试画出 uo 波形。
8V
例4：
二极管阴极电位为 8 V
D
8V
R
uo
ui
+
+
–
–
ui > 8V，二极管导通，可看作短路 uo = 8V
ui
18V
在这里，二极管D起限幅作用。

## Slide 51
在电视、广播及通信中，为使图像、声音能远距离传送，需要将这一低频电信号驼载在高频信号上，这个过程叫调制。
例5：
D
uo
ui
+
+
–
–
ui
检波就是将低频信号从已调制信号（高频信号）中取出。

## Slide 52
例5：
D
uo
ui
+
+
–
–
ui
ui
二极管的作用
ui
滤波电容的作用

## Slide 53
输入信号为已调制信号，由电视机、收音机接收后，由检波二极管D将已调制信号的负半周去掉，然后利用电容将高频信号滤去，留下低频信号，再经放大电路放大，送给负载显像管或扬声器，还原成图像或声音。
例5：
在这里，二极管D起检波作用。
ui
ui

## Slide 54
补充：二极管的测试
1 数字万用表的二极管测试挡
将电表转到测试二极管挡的位置时，电表内部就会提供给二极管以足够的正向偏置电压和反向偏置电压。
这个内部电压会随着各种万用表的机型不同而有所变化，但是一般范围从2.5V~3.5V。电表会提供电压值或以其他的方式，显示出待测二极管的测试结果。

## Slide 55
2 正常二极管的测试结果
(a) 红表笔（正极）接二极管的阳极，黑表笔解二极管的阴极
若二极管正常,表的读数大约在0.5V~0.9V之间，典型值为0.7V
(b) 将二极管倒置，若二极管正常,表的读数就是表内提供的给二极管的正向偏置电压。表示二极管有极高的反向电阻。

## Slide 56
3 损坏二极管的测试结果
(a) 二极管损坏并呈现开路，在正偏和反偏下，所得读数相同为2.6V，或直接显示OL(over load)。
(b) 二极管损坏并呈现短路，在正偏和反偏下，所得读数相同为0V。有时候，损坏的二极管在正偏和反偏下，呈现小阻抗而不是单纯的短路，另外表显示的读数要比正常开路电压小很多，比如会呈现1.1V。而正常二极管正偏.07V，反偏2.6V

## Slide 57: 9.4 稳压二极管
1. 符号
UZ
IZ
IZM
 UZ
 IZ
2. 伏安特性
稳压管正常工作时加反向电压
使用时要加限流电阻
+
稳压管反向击穿后，电流变化很大，但其两端电压变化很小，利用此特性，稳压管在电路中可起稳压作用。
U
I

## Slide 59
3. 主要参数
(1) 稳定电压UZ
稳压二极管正常工作时管子两端的电压。
即稳压管击穿后在电流为规定值时，管子两端的电压。
(2) 电压温度系数ｕ
它反映稳定电压值受温度影响的参数， 环境温度每变化1C引起稳压值变化的百分数。
由于工艺等原因即使同一型号的稳压管的稳压值也具有一定得分散性。
例如一个12V的稳压管正温度系数0.01%。
当界面温度上升一摄氏度时，稳定电压会上升1.2mV
什么叫正温度系数和负温度系数？

## Slide 60
3. 主要参数
(4) 稳定电流 IZ 、最大稳定电流 IZM
(5) 最大允许耗散功率 PZM = UZ IZM
管子不致发生热击穿所允许的做大功率损耗
每一种型号的稳压管，都规定有一个最大稳定电流。
(3) 动态电阻
rZ愈小，曲线愈陡，稳压性能愈好。

## Slide 61
例1：已知有两个稳压二极管DZ1和DZ2，它们的稳定电压值分别为VZ1=5.6V和VZ2=7.5V。正向压降VD1=VD2=0.5V。如果把它们串联起来使用，可以得到几种不同的稳定电压值？如果将二者并联起来使用又能获得几种不同的电压值？试画出实现该稳压值的电路图。
解：两个稳压值不同的稳压管串联使用，可以
得到四种不同的电压：

## Slide 62
RL
R
uo1
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2
R
RL
uo2
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2
RL
R
uo3
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2
RL
R
uo4
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2

## Slide 63
RL
R
uo1
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2
RL
R
uo2
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2
RL
R
uo2
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2
RL
R
uo2
ui
DZ1
+
–
+
–
DZ2

## Slide 64
已知
例2：
，UZ=3V，画输出波形。
R
uo
ui
+
+
–
–
UZ
ui
6V
3V
ui
3V

## Slide 65: 9.5 双极型晶体管
14.5.1 基本结构
N 型硅
二氧化硅
保护膜
B
E
C
N 型硅
P 型硅
(a) 平面型
N 型锗
E
C
B
铟球
铟球
P
P
(b)合金型

## Slide 66
晶体三极管产品共有4类种型，对应型号分别为：
3A：锗PNP
3B：锗NPN
3C：硅PNP
3D：硅NPN
目前我国产品多为硅NPN和锗PNP两种。
9.5 双极型晶体管
14.5.1 基本结构

## Slide 67: 9.5 双极型晶体管
14.5.1 基本结构
N
N
P
基极
发射极
集电极
B
E
C
符号：
B
E
C
IB
IE
IC
NPN型三极管
集电区：collector
发射区：emitter
基区：base

## Slide 68: 9.5 双极型晶体管
14.5.1 基本结构
B
E
C
P
P
N
基极
发射极
集电极
符号：
B
E
C
IB
IE
IC
B
E
C
IB
IE
IC
PNP型三极管
N
N
P
基极
发射极
集电极
B
E
C
NPN型三极管

## Slide 69: 9.5 双极型晶体管
14.5.1 基本结构
(1) NPN 型三极管
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
N
N
集电极 C
基极 B
发射极 E
P
E
C
B
符号
T

## Slide 70: 9.5 双极型晶体管
14.5.1 基本结构
(2) PNP 型晶体管
C
B
E
T
符号
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
N
集电极 C
发射极 E
基极 B
N
P
P
N

## Slide 71
基区：最薄，掺杂浓度最低，减少载流子在此处的复合机会。
发射区：掺杂浓度最高，有足够的载流子供发射。
发射结
集电结
B
E
C
N
N
P
基极
发射极
集电极
结构特点2233：
集电区：面积最大，收集载流子。

## Slide 72: 9.5 双极型晶体管
一般用途小信号塑料外壳晶体管

## Slide 73: 9.5 双极型晶体管
一般用途小信号金属外壳晶体管

## Slide 74: 9.5 双极型晶体管
一般多晶体管封装

## Slide 75: 9.5 双极型晶体管
一般功率晶体管

## Slide 76: 9. 5. 2 电流分配和放大原理
1. 晶体管放大的外部条件（三极管的工作电压）
B
E
C
N
N
P
EB
RB
EC
RC
发射结正偏、集电结反偏
PNP
发射结正偏 VB<VE
集电结反偏 VC<VB
从电位的角度看：
NPN
发射结正偏 VB>VE
集电结反偏 VC>VB

## Slide 77: 9. 5. 2 电流分配和放大原理
2. 晶体管的基本连接方式
三极管有3个极，而在连成电路时必须由2个极接输入回路，2个极接输出回路，这样势必有1个极作为输入和输出的公共端。根据公共端的不同有3种基本连接方式。
B
E
C
ui
+
uo
_
+
_
B
E
C
ui
+
uo
_
+
_
B
E
C
ui
+
uo
_
+
_
(a)共射极接法
(b)共集电极接法
(c)共基极接法

## Slide 78
发射极是输入回路、输出回路的公共端
共发射极电路
输入回路
输出回路
3.晶体管特性测量实验
mA
A
V
V
mA
IC
EC
IB
IE
RB
+
UBE

+
UCE

EB
C
E
B
3DG100

## Slide 79
为了使晶体管具有放大作用，电源 EB 和 EC 的极性必须使发射结上加正向电压(正向偏置)，集电结加反向电压(反向偏置)，通过改变电阻RB，测得结果如下。
3.晶体管特性测量实验
mA
A
V
V
mA
IC
EC
IB
IE
RB
+
UBE

+
UCE

EB
C
E
B
3DG100

## Slide 80
3.晶体管特性测量实验
mA
A
V
V
mA
IC
EC
IB
IE
RB
+
UBE

+
UCE

EB
C
E
B
3DG100
基极电路
集电极电路
IB/mA | 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
IC/mA | < 0.001 0.70 1.50 2.30 3.10 3.95
IE/mA | < 0.001 0.72 1.54 2.36 3.18 4.05
晶体管电流测量数据

## Slide 81
3.各电极电流关系及电流放大作用
IB(mA)
IC(mA)
IE(mA)
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
<0.001
0.70
1.50
2.30
3.10
3.95
<0.001
0.72
1.54
2.36
3.18
4.05
结论:
1）三电极电流关系 IE = IB + IC
2） IC  IB ， IC  IE
3）  IC   IB
B
E
C
IB
IE
IC

## Slide 82
3. 各电极电流关系及电流放大作用
结论:
1）三电极电流关系 IE = IB + IC
2） IC  IB ， IC  IE
3）  IC   IB
实质:用一个微小电流的变化去控制一个较大电流的变化，是CCCS器件。
把基极电流的微小变化能够引起集电极电流较大变化的特性称为晶体管的电流放大作用。

## Slide 83
4.晶体管内部载流子的运动规律
B
E
C
N
N
P
EB
RB
EC
IEN
IEP
IE=IEN+IEP=IEN
发射结正偏，发射区电子不断向基区扩散，并不断地由电源得到补充，形成发射极电流主要部分-电子电流。
(1)发射区向基区发射电子
基区多子也要向发射区扩散，形成空穴电流IEP，数量很少可忽略不计。

## Slide 84
4.晶体管内部载流子的运动规律
B
E
C
N
N
P
EB
RB
EC
IEN
IBN
ICN
IB=IBN
IE=IEN+IEP=IEN
(2)电子在基区的扩散与复合
进入P 区的电子少部分与基区的空穴复合，基区中与电子复合的空穴由基极电源提供，形成基极电流的主要部分形成电流IBN ，多数扩散到集电结。

## Slide 85
4.晶体管内部载流子的运动规律
B
E
C
N
N
P
EB
RB
EC
IEN
IC=ICN
IBN
ICN
IB=IBN
IE=IEN+IEP=IEN
(3)扩散到集电结的电子被集电区收集
集电结反偏，内电场强使扩散到集电结边沿的电子漂移到集电区形成集电极的电流主要部分ICN。

## Slide 86
IC
IB
B
E
C
N
N
P
EB
RB
EC
IE
IC
IB
IC 与 IB之比称为共发射极电流放大倍数
5.直流电流放大系数
为了反映扩散到集电区的电流与基区复合电流之间的比例关系定义：
其含义是：基区每复合一个电子，则有 个电子扩散到集电区。

## Slide 87
要使晶体管起放大作用，发射结必须正向偏置，发射区才可向基区发射电子；而集电结必须反向偏置,集电区才可收集从发射区发射过来的电子。
NPN 型晶体管
+
UBE

C
T
E
B




IE
IB
IC
+
UCE

+
UBE

IB
IE
IC
C
T
E
B




+
UCE

PNP 型晶体管
对于 NPN 型晶体管应满足：
UBE > 0
UBC < 0
即 VC > VB > VE
对于 PNP 型晶体管应满足：
UEB > 0
UCB < 0
即 VC < VB < VE

## Slide 88
例题1：已知晶体管三个电极的对地电压，试判断它们的极性、材料，并确定三个电极。
T
①
②
③
6V
2V
2.7V
硅管：UBE≈0.7V NPN：VC > VB > VE
锗管：UBE≈0.3V PNP：VC < VB < VE
①集电极 ②发射极 ③基极

## Slide 89: 9.5.3 特性曲线
即管子各电极电压与电流的关系曲线，是管子内部载流子运动的外部表现，反映了晶体管的性能，是分析放大电路的依据。
为什么要研究特性曲线：
1）直观地分析管子的工作状态。
2）合理地选择偏置电路的参数，设计性能良好的
电路。
重点讨论应用最广泛的共发射极接法的特性曲线。

## Slide 90
发射极是输入回路、输出回路的公共端
共发射极电路
输入回路
输出回路
IC
EB
mA
A
V
UCE
UBE
RB
IB
EC
V
+
+
–
–
–
–
+
+
3DG100
9.5.3 特性曲线

## Slide 91: 1. 输入特性
IB(A)
UBE(V)
20
40
60
80
0.4
0.8
UCE1V
特点:非线性
死区电压：硅管0.5V，锗管0.1V。
正常工作时发射结电压：
NPN型硅管
UBE  0.6~0.7V
PNP型锗管
UBE  0.2 ~  0.3V

## Slide 92: 2. 输出特性
输出特性曲线是指当基极电流 IB 为常数时，输出电路(集电极电路)中集电极电流 IC 与集-射极电压 UCE 之间的关系曲线
IC = f (UCE )。
在不同的 IB下，可得出
不同的曲线，所以晶体
管的输出特性曲线是一
组曲线。
IC / mA
UCE /V
100 µA
80µA
60 µA
40 µA
20 µA
IB =0
0 3 6 9 12
4
3
2
1
2.3
1.5
放
大
区
晶体管有三种工作状态，因而输出特性曲线分为三个工作区。

## Slide 93: 2. 输出特性
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
3
6
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
9
12
0
放大区
输出特性曲线通常分三个工作区：
(1) 放大区
在放大区有 IC= IB ，也称为线性区，具有恒流特性。
在放大区，发射结处于正向偏置、集电结处于反向偏置，晶体管工作于放大状态。

## Slide 94: 2. 输出特性
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
3
6
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
9
12
0
放大区
输出特性曲线通常分三个工作区：
(1) 放大区
放大区的两个特点：
其一，放大作用。基极电流对集电极电流有很强的控制作用。
其二，恒流性。uCE变化对IC的影响很小。

## Slide 95
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
3
6
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
9
12
0
（2）截止区
IB < 0 以下区域为截止区，有 IC  0 。
在截止区发射结处于反向偏置，集电结处于反向偏置，晶体管工作于截止状态。
截止区
2. 输出特性

## Slide 96
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
3
6
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
9
12
0
饱和区
（3）饱和区
当UCE UBE时，集电极收集电子的能力下降IC不再随IB变化成比例增大，三极管失去了电流控制作用。
2. 输出特性

## Slide 97
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
3
6
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
9
12
0
饱和区
（3）饱和区
当UCE UBE时，晶体管工作于饱和状态。
在饱和区，IB IC，发射结处于正向偏置，集电结也处于正偏。
深度饱和时，
硅管UCES  0.3V，
锗管UCES  0.1V。
2. 输出特性
在放大电路中，晶体管一般工作在放大区；在脉冲和数字电路中，一般工作在饱和区和截止区。

## Slide 98
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
3
6
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
9
12
0
饱和区
（3）饱和区
深度饱和时，
硅管UCES  0.3V，
锗管UCES  0.1V。
理想情况下，一个饱和的晶体管起的作用是从集电极到发射极短路。

## Slide 99
当晶体管饱和时， UCE  0，发射极与集电极之间如同一个开关的接通，其间电阻很小；当晶体管截止时，IC  0 ，发射极与集电极之间如同一个开关的断开，其间电阻很大，可见，晶体管除了有放大作用外，还有开关作用。
晶体管的三种工作状态如下图所示。
IC  0
IB = 0
+
UCE  UCC

(b)截止

UBC < 0
+
+
UBE ≤ 0

+
UBE > 0

IB
+
UCE  0

(c)饱和

UBC > 0
+
+
UBE > 0

IC
IB
+
UCE

(a)放大

UBC < 0
+

## Slide 100
管 型 | 工 作 状 态 |  |  |  | 
 | 饱和 |  | 放大 | 截止 | 
 | UBE/V | UCE/V | UBE/V | UBE/V | 
 |  |  |  | 开始截止 | 可靠截止
硅管(NPN) 锗管(PNP) | 0.7 0.3 | 0.3 0.1 | 0.6 ~ 0.7 0.2 ~ 0.3 | 0.5 0.1 | ≤ 0 0.1
晶体管结电压的典型值

## Slide 101: 9.5.4 主要参数
1. 电流放大系数 ,
直流电流放大系数
交流电流放大系数
当晶体管接成发射极电路时，
表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数，晶体管的参数也是设计电路、选用晶体管的依据。
注意：
和 的含义不同，但在特性曲线近于平行等距并且ICE0 较小的情况下，两者数值接近。

## Slide 102: 9.5.4 主要参数
直流电流放大系数
交流电流放大系数
当晶体管接成发射极电路时，
常用晶体管的 值一般在在10 ~ 200之间。
 值太小，管子的放大能力就差，而值太大，则管子不够稳定。

## Slide 103
2.集-基极反向截止电流 ICBO
ICBO是由少数载流子的漂移运动所形成的电流，受温度的影响大。
温度ICBO
ICBO
A
+
–
EC
3.集-射极反向截止电流(穿透电流)ICEO
A
ICEO
IB=0
+
–
ICEO受温度的影响大。
温度ICEO，所以IC也相应增加。三极管的温度特性较差。

## Slide 104
4. 集电极最大允许电流 ICM
5. 集-射极反向击穿电压 BU(BR)CEO
集电极电流 IC上升会导致三极管的 值的下降，当  值下降到正常值的三分之二时的集电极电流即为 ICM。因此晶体管线性运用时， IC不应超过ICM。
当集—射极之间的电压 UCE 超过一定的数值时，晶体管就会被击穿。手册上给出的数值是25C、基极开路时的击穿电压 BU (BR) CEO。

## Slide 105
6. 集电极最大允许耗散功耗PCM
PCM取决于晶体管允许的温升，消耗功率过大，温升过高会烧坏三极管。
PC  PCM =IC UCE
硅管允许结温约为150C，锗管约为 7090C。

## Slide 106
IC
UCE
ICUCE=PCM
ICM
U(BR)CEO
安全工作区
由三个极限参数可画出晶体管的安全工作区

## Slide 107
晶体管参数与温度的关系
1、温度每增加10C，ICBO增大一倍。硅管优
于锗管。
2、温度每升高 1C，UBE将减小 –(2~2.5)mV，
即晶体管具有负温度系数。
3、温度每升高 1C， 增加 0.5%~1.0%。

## Slide 108
RB
+VCC
RC
Vin
1S
例1：晶体管开关的一个简单的应用
一个周期为2秒的方波作为以下电路的输入信号，分析LED发光的规律。
结论：得到一个闪烁的LED，它按照亮一秒暗一秒的规律变化。

## Slide 109
例2：试判断图中晶体管是否处于饱和状态。
设VCE(sat)=0.2V。β=50
解：
VCC
RB
VBB
RC
T
+
+
–
–
+
+
–
uBE
uCE
–
iC
iB
iE
10KΩ
1KΩ
10V
3V
首先求解饱和电流
现在，再来检验IB是否足够大到可以产生IC(sat).
由此知，晶体管处于饱和状态。

## Slide 110
9.6.1 发光二极管（LED：light-emitting diode）
9.6 光电器件
早期的第一只发光二极管是红色的，由于材料的发展，允许制造出橘黄色的LED，后来又产生浅绿色的。在20世纪90年代运用磷铝化镓铟实现红色、桔黄色、黄色和绿色高亮LDE。
发光二极管是一种能把电能转换成光能的特殊器件。有正向电流流过时，发出一定波长范围的光，目前的发光管可以发出从红外到可见波段的光，它的电特性与一般二极管类似，正向电压较一般二极管高，电流为几 ~ 几十mA。

## Slide 111
现在使用金刚砂等制成蓝色、超亮蓝色、高亮白色等颜色的LED.
发光二极管

## Slide 112
发光二极管
光输出与正向电流的关系曲线
IF(mA)
辐射光（mW）
9.6.1 发光二极管（LED：light-emitting diode）
应用：LED常用做显示器件，除单个使用外，也常作成七段式或矩阵式，如各种仪器上的指示灯和读数显示、汽车尾灯等。随制作技术的发展在大屏幕显示和照明技术中得到广泛应用，如LED台灯、电视等。

## Slide 113
9.6.1 发光二极管（LED：light-emitting diode）
1、多变幻：LED光源可利用LED通电时间长短和红、绿、蓝三基色原理，在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合，即可产生256×256×256＝16777216种颜色，形成不同光色的组合变化多端，实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
LED的特点：
2、寿命长：LED 光源无灯丝、工作电压低，使用寿命 可达5万到10万小时，也就是5年到10年时间。
白炽灯的发光机理是电能将发光钨丝进行加热而发光的，钨丝就会老化甚至烧断，而发光二极管的发光机理是：正向偏压下的载流子注入、复合辐射和光能传输。由此可见二极管主要是靠载流子的不断移动而发光的，不存在老化和烧断的现象，

## Slide 114
9.6.1 发光二极管（LED：light-emitting diode）
4、高新尖：与传统光源比，LED 光源融合了计算机、网络、嵌入式等高新技术，具有在线编程、无限升级、灵活多变的特点。
LED的特点：
3、利环保：生产中无有害元素、使用中不发出有害物质、无辐射。不像荧光灯含水银会造成污染，同时LED也可以回收再利用。
5、高节能：节能能源无污染即为环保。直流驱动，超低功耗（单管0.03-0.06瓦）电光功率转换接近100%，相同照明效果比传统光源节能80%以上。

## Slide 115
9.6.2 光电二极管
反向电流随光照强度的增加而上升。
I
U
照度增加
符号
光电二极管
光电二极管是一种将光能转换成电能的半导体器件。其结构与普通二极管相似，只是在它的PN结处，通过管壳上的一个玻璃窗口接收外部光照。

## Slide 116
9.6.2 光电二极管
I
U
照度增加
符号
在光电二极管中，反向饱和电流随着照射到PN上的光强而增加。当没有入射光时，反向电流几乎可以忽略不计。光电二极管可以作为光电控制器件或用来进行光的测量，当制作成大面积的光电二极管时，可以作为一种能源称为光电池。
光电二极管

## Slide 117
9.6.2 光电三极管
发光二极管另一个重要用途是将电信号变为光信号，作用于光缆，利用光电二极管接收，在接收电路中输出复原0~5V的电压脉冲信号。
500Ω
LED
0~5V
43KΩ
5V
+
_
UO
光缆
发光二极管发射电路
光电二极管接收电路

## Slide 118
9.6.2 光电三极管
光电三极管也称光敏三极管，它在光电二极管的基础上发展起来的光电器件，它与光电二极管一样，能把输入的光信号变成电信号输出，而且能把光产生的电信号进行放大因而其灵敏度比二极管高很多。
光电三极管的原理电路相当于基极和集电极之间接入光电二极管，外形只引出集电极和发射极两个电极，管子光窗口即为基极。其外形和图形符号为下图所示。

## Slide 119
9.6.2 光电三极管
应用：光电三极管的一个简单应用如图。
光电晶体管使用入射光的强弱来控制集电极的电流。

## Slide 120
9.6.3 光电三极管

## Slide 121
9.6.3 光电三极管
光电耦合器：是将发光二极管和光敏元件（如光电二极管、三极管、光电池等）封装在一起而形成的二端口器件。它的工作原理是以光信号作为媒体将输入信号传送给外加负载，实现电-光-电的传递与转换。

## Slide 122
9.6.3 光电三极管
光电耦合器件内的发光器件和受光器件之间没有电的联系，在电子系统中，可以起到很好的隔离作用。光电耦合器主要用在高压开关、信号隔离器、电平匹配等电路中，起到电信号的传输和隔离作用。

## Slide 123
第9章 作业题
A 选择题： 9.2.1 9.2.2 9.2.4
9.3.1 9.4.1 9.4.4
B 基本题： 9.2.6 9.2.9 9.4.9